## Slide 1
Fonctions
et composants élémentaires
de l’électronique

## Slide 2
Objectifs
Connaître les signaux usuels
  Sinus
  Carré , Rectangle
  Triangle
Découverte des grandes fonctions de l’électronique
  Convertir énergie et alimenter
  Amplifier
  Interfacer
Etude des composants passifs
  Résitor
  Bobine
  Condensateur
Connaître les symboles usuels électroniques

## Slide 3: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Généralités
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles
Dispositifs électroniques
  Objectifs: traiter , distribuer de l’information sous différentes formes
  Les protagonistes
      Signaux d’entrées: stimule le système
      Source d’énergie : nécessaire au bon fonctionnement des composants constituants le système
      Le dispositif: traite les signaux d’entrée et fournit des résultats en sortie
      Signaux de sorties: résultat attendu de la fonction réalisée par le système
Signaux Entrées
Signaux Sortie
Source d’ énergie
Dispositif électronique

## Slide 4
Signaux: potentiels et de différence de potentiels
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles
Analogie 1
  potentiel = altitude
Je choisis une référence des altitudes
+3000m
-3000m
La différence de potentiels ne dépend pas de la référence choisie
Mon 0m
dérivation
Intensité du courant I1 =débit des skieurs parcours 1
Fléchage des 2 parcours:
Courant des skieurs
I1 et I2
Le téléski: c’est la pile
A
M
I1
I2
Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Notes: Dessiner avec ref sur bateau et montrer que delta invariant

## Slide 5: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Signaux: potentiels et de différence de potentiels
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles
Analogie 2
  hydraulique (Jean-François Pochon)
Différence de potentiel
Intensité du courant
Différence de pression
Débit hydraulique

## Slide 6: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Signaux: potentiels et de différence de potentiels
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles
Exemples de dispositifs hydrauliques
Mise en série d’éléments résistifs
Mise en // d’éléments résistifs
Stockage d’énergie
débit
PAM=PA-PM
PAM
PAB
PBM
t
PAM

## Slide 7: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Signaux électriques usuels
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles
Sinus
Chart: t
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Influence amplitude
Influence fréquence
Influence phase à l’origine

## Slide 8: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Signaux électriques usuels
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles
Rectangle
Chart: t
Chart: t [s]
Notes: 1 cadre définition du rapport cyclique
Cadre suivant valeur de T et de alpha

## Slide 9: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Signaux électriques usuels
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles
Echelon de tension
Triangle symétrique
Chart: t [s]
Chart: t

## Slide 10: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Représentation fréquentielle
Une même information et différentes représentations
Diagramme de Bode ( cours GE11)
  La réponse à une excitation sinusoïdale reste sinusoïdale ( système SLTI)
Information: je joue une note
Représentation temporelle de la vibration de la corde
Représentation fréquentielle
LA= 440 Hz
Système linéaire
Chart: 
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles

## Slide 11: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Représentation fréquentielle: Bode
  Pour différent 𝒘 (ou f) on mesure A et 𝝋
  On trace la représentation fréquentielle
f | 100Hz | 200Hz | 500Hz | …….. | 
A | 1 | 0,9 | 0,8 |  | 
 | 0o | 5o | 12o |  | 
f | 100Hz | 200Hz | 500Hz | …….. | 
A | 1 | 0,9 | 0,8 |  | 
 | 0o | 5o | 12o |  | 
Échelle logarithmique afin de pouvoir tracer de grande plage de fréquence
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles

## Slide 12: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Représentation fréquentielle: analyse spectrale
Spectres de fréquences (cours En5- Math 32)
  Série de Fourier: tout signal périodique peut-être décomposé en une somme de sinus
  Transformée de Fourier: extension des séries aux signaux non périodes
  Représentation spectrales
f
1kHz
4kHz
1kHz
f
Amplitude
Amplitude
Généralités
Signaux électriques
Représentations fréquentielles
100kHz
90kHz
110kHz
Sinus pur
Mélangeur
Decoupage
Modulation d’amplitude
1ms
1Khz
3Khz
5Khz

## Slide 13: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Découpage fonctionnel
Méthodologie
Fonctions usuelles
Décomposition en fonctions élémentaires
  Découpage d ’un problème complexe en problèmes plus simples
  Approche TOP-DOWN
    On part des fonctionnalités attendus puis on scinde le système en blocs fonctionnels
    Les blocs fonctionnels sont à leur tour décrit sous forme plus détaillés
Avantages
  Travail collaboratif
  Test unitaires des fonctions
  Réutilisation de blocs
    Achat ou création d’IP (Intellectual Property) cores réutilisables.
    Réduction du Time To Market.

## Slide 14: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Découpage fonctionnel
Un exemple: alarme d’accessoires
  Le contexte
    Diagramme avec les différents acteurs
    Etablissement des liens entre les protagonistes
      matière : transferts physiques
      énergie : échanges de puissance
      information : contrôles, commandes, ordres,...
  La fonction globale
    « L´alarme vérifie en permanence la présence des accessoires à protéger. Si elle a été placée en position "on", elle devra envoyer un ordre de commande du klaxon à l´automobile quand les conditions d´effractions sont réunies»
  Architectures
Niveau 1
Niveau 2
Méthodologie
Fonctions usuelles

## Slide 15: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Amplifier filtrer
Amplifier
  Objectif: amplifier la tension ou le courant d’entrée d’un capteur par exemple
    Le rapport de la grandeur de sortie sur grandeur d’entrée à une fréquence donnée définit le coefficient d’amplification
      Valide si pas de distorsion ( exemple saturation)
    Lorsque cette amplification varie en fonction de la fréquence on parle plutôt de fonction de transfert
      Forme complexe de l’amplification: gain, phase
Filtrer
  Objectif: supprimer ou conserver que certaines fréquences du signal d’entrée
  On distingue 4 grandes familles de filtrage
A
Ve(t)
Vs(t)
PASSE-BAS
PASSE-HAUT
PASSE-BANDE
REJECTEUR DE BANDE
Chart: 
Méthodologie
Fonctions usuelles

## Slide 16: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Amplifier filtrer
Méthodologie
Fonctions usuelles
Exemple d’un filtrage passe-bas
Représentation temporelle
Représentation fréquentielle
1kHz
f
V
1kHz
4kHz
f
V
1kHz
4kHz

## Slide 17: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Alimenter en énergie
Méthodologie
Fonctions usuelles
Objectifs:
  Utiliser et transformer la source d’énergie du système
  Obtenir une tension CONTINUE nécessaire :
    à la réalisation de certaines fonctions
    à l’alimentation des circuits intégrés
      Tensions : 1.8, 3.3, 5 ,9, 12, 24
Deux grandes familles de conversions
  Conversion DC-DC
    On part du continu pour obtenir du continu mais avec des caractéristiques différentes
    Convertisseur linéaires(1ème année)
    Convertisseur à découpages (2ème année)
  Conversion AC-DC
    On part du secteur pour obtenir du continu
    Nécessite un assemblage de sous-fonctions
DC
DC
AC
DC
Chart: t
Chart: t
Chart: t
Chart: t

## Slide 18: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
  Conversion DC-DC
Méthodologie
Fonctions usuelles
Réguler
  Objectif: maintenir la tension de sortie constante et
  Bouclage de la sortie et comparaison à une tension de référence
  Composants intégrés appelé régulateur de tension
    Régulateur linéaire Régulateur à découpage
Stabiliser tension
  même objectif que précédemment
  Pas de bouclage (boucle ouverte)
  Utilisation de composants discrets
    Diode zéner + filtrage éventuels
Chart: 
ve

## Slide 19: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
  Conversion AC-DC: fonctions secondaires
Méthodologie
Fonctions usuelles
Adapter niveau secteur
  Objectif: abaisser (en général) le niveau de tension du secteur
  Un composant privilégié
    Le transformateur de tension
Redresser tension
  Objectif: obtenir une tension à valeur moyenne non nulle
    Vac -> Vdc
  Un composant privilégié
    La diode
Adapter tension
Chart: t
symbole
composant
Ve
Vs
Ve
Vs

## Slide 20: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
  Conversion AC-DC: fonctions secondaires
Méthodologie
Fonctions usuelles
Filtrer
  Objectifs:
    atténuer les ondulations du redressement
    Obtenir la tension la « plus lisse » possible
Stabiliser ou réguler
  Déjà vu
Filtrer
Interprétation temporelle
Interprétation fréquentielle

## Slide 21: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Générer
Méthodologie
Fonctions usuelles
Fonction astable
  Objectifs: créer signal périodique à 2 états
    Notion haut/bas , vrai/faux
Fonction oscillateur
  Objectifs: créer signal périodique sinusoïdal
Fonction temporiser (thème 1)
  Objectifs: générer une impulsion calibrée en temps
    Périodique ou non
    Nécessite une entrée de déclenchement (trigger)
Fonction comparer
  Objectifs: comparer deux tensions entre elles
    Résultat du type haut/bas , vrai/faux
    Signaux fixes ou variables
Chart: t
déclenchement

## Slide 22: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Interfacer ( Coupler)
Méthodologie
Fonctions usuelles
Interface
  Objectif: terme générique pour désigner une adaptation des grandeurs électriques entre 2 blocs
  Notions connexes: coupleur, driver
Drivers
  Drivers de ligne de communication
    Usb, CAN, RS232
  Drivers de composant
    Transistor de puissance
Interface de puissance
  Interrupteur commandé
    Relais, transistor
  Convertisseurs commandés
    AC/DC, DC/DC, DC/AC ( variateur de vitesse pour moteur)

## Slide 23: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Résistor
Le composant
Effet Résistif
  résistance au passage des électrons
  Cette résistance se traduit par un échauffement: effet Joule
Symboles
  Modèles
  Résistor idéalisé
[VA]
R=résistance du résistor
A
B
i

## Slide 24: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
  Modèle hautes fréquences
Paramètre du résistor
  Sa résistance nominale normalisé
    marquage
Ne Manger Rien Ou Je Vous Bats Violemment Gros Bêta
A
b
Résistor
Notes: Exemples

## Slide 25: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Résistor
  Tolérance
    Série normalisée par tolérances associées
  Puissance nominale
  Technologie
    Couche carbone
      Usage courant en E12 et 24
      1/8W -> 3W
      -> 10M
      Fréquence ->10Mhz
    Couche métallique
      Prix faible
      1/4W -> 2W
      1  -> 2M
      5% à 0.05%
    Bobinées
      Moulées série E24 ->2W
      Vitrifiées: 13 à 320W
    CMS
      Prix faible
      1/4W -> 2W
      1  -> 10M
grandeurs sinusoïdales
Autres
Puissance normalisées [W]

## Slide 26: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Autres composants
  Potentiomètre
  Réseaux de résistances
Résistor
composant
principe
symbole
modèle

## Slide 27: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Condensateur
Le composant
Effet capacitif
  Accumulation de charges électriques sur les armatures
  Relation entre la charge stockée et la tension aux bornes du condensateur
Symbole
structure céramique
structure électrolytique
U
[C]
[F]
[V]
Charge d’un électron
e≈ - 1,602 ×10-19 C
Notes: Completer i=C dv/dt

## Slide 28: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Modèles
  Condensateur idéal
  Modèle hautes fréquences
Paramètre du condensateur
  Sa capacité normalisé ( utilisation des série E6 à E24 en ER)
    marquage
A
B
i
Il ne peut y avoir de discontinuité de tension aux bornes d’un condensateur
t
Marquage direct
Marquage type exposant
Unité par défaut: picofarad (pF=)
Marquage couleur
en pF
Marquage autre
Du bon sens
Utiliser la techno du condensateur
La taille du condo donne une indication
Condensateur
1.0

## Slide 29: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
  Tolérance
    Code Lettre
  Tension nominale
    Tension max à ne pas dépasser sous peine de claquage du diélectrique
  Technologie
    Plastique
      Polyester
      polycarbonates..
    Céramique
    Tantale
    Electrolytique ….
Piège
100k≠100.
MKP polypropylène
MKS, réalisée avec un isolant en polystyrène (polysulfone métallisé, styroflex, ...)
céramique multi-couches
CMS
Électrolytiques polarisés.
tantale
Condensateur

## Slide 30: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Condensateur
Choisir la technologie

## Slide 31: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Condensateur de découplage
Des fils pas si parfaits
  Comportement inductif parasite problématique lors des transitoires de fonctionnement des circuits
  Une solution
    Mise en // d’un ou plusieurs condensateurs de découplage
      Si utilisation d’un C>qquF
        mise en // de condo plastique ou céramique afin de diminuer la résistance série équivalente
      Pour les grands bruiteurs utilisation de tantales (plus chers) + céramique en //
ou
modélisation
Stratégie de découplage
Au plus près du composant

## Slide 32: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Condensateur: application
Charge d’un condensateur
  réponse à un échelon de tension
Circuit intégrateur ( passe-bas)
Circuit dérivateur( passe-haut)
Ne pas confondre la tension aux bornes du condensateur et la tension de sortie

## Slide 33: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Bobine
Le composant
Effet inductif
  Un courant dans un conducteur crée un champ magnétique
  Le flux représente la quantité d’induction magnétique au travers d’une surface
Symboles
Modèle
  Bobine parfaite
=
i

## Slide 34: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Bobine
  Modèle HF
Paramètres d’une bobine (self)
  Son inductance L
    Unité: [H]
    Tolérance
  Courant efficace ou courant continu
  Fréquence de travail
    Notion de bande passante
    Facteur de qualité:

## Slide 35: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Pile et accumulateurs
Composants
Objectif
  Alimenter en énergie des dispositifs électronique
  Stockage d’énergie sous forme électrochimique
    accumulateur: stockage réversible / pile: non réversible
  Mise en série de cellules élémentaires pour former des batteries (d’accumulateurs)
Symboles
Modèle
  Source de tension parfaite
i
i
Différents symboles

## Slide 36: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Pile et accumulateurs
  Source de tension imparfaite
Point de fonctionnement
  Interprétation graphique
    Intersection entre les courbes générateur U=f(i) et récepteur U=g(i)
  Résolution analytique
    Système de 2 équations à 2 inconnues
A
B
i
i
Le point de fonctionnement est défini par la solution (U0,I0)
U
I
Hyperbole de dissipation maximale

## Slide 37: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Pile et accumulateurs: point de fonctionnement
  Stabilité du point de fonctionnement
    Étude des variations lors d’une perturbation d’une des grandeurs électriques
      Outils et étude en cours d’automatique 2ème année
      Possibilité d’interprétation graphique pour conclure sur la stabilité
P
u
i
I
U
Générateur
Récepteur
UG<UR
i diminue
I’
UG>UR
i augmente
I”
P
u
i
I
U
Générateur
Récepteur
UG<UR
i diminue
Exemple de perturbations en courant
Etude rapide: on passe de I à I’ => Ug<Ur=> i va diminuer => OK
Etude plus fine: on peut faire apparaître la trajectoire de U et I
Même résultat OK

## Slide 38: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Pile et accumulateurs
  Exemple 2: point NON STABLE
Etude rapide: on passe de I à I’ => Ug<Ur=> i va diminuer => KO
Trajectoire: KO
On remarque ici que nous allons converger vers un nouveau point de fonctionnement non désiré
Le point de fonctionnement est stable si la pente de la caractéristique du générateur est inférieure à celle du récepteur

## Slide 39: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Semi-conducteurs discret
Famille des diodes
  Redressement, source de tension, capacité contrôlée, source lumineuse
Famille des transistors
  Interrupteurs commandés, source de courant contrôlée
canal N
canal P
Transistors à effet de champs
Transistors bipolaires
Transistors JFET
Transistors MOS

## Slide 40: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Semi-conducteurs composants
Les fonctions logiques
Divers
Régulateur de tension
Maintenir tension constante en sortie
Amplificateur opérationnel
Amplifier les signaux d’entrées
555
Fonction astable et monostable
Microcontrôleur
Fonction de commande numérique

## Slide 41: Dispositifs électroniques Fonctions Electroniques Composants Electroniques
Les sources (synthèse)
Symboles des modèles
  Source de tension
    Notation que nous utiliserons principalement
      Ne vous dispense pas de connaître autres symboles
  Source de courant
E
E
Source de tension indépendante
Source de tension liée
(dépend d’une autre grandeur électrique)
Exemple: E=k.Ve
I
I
Source de courant indépendante
Source de courant liée
I
I