## Slide 1
Amplificateurs Opérationnels
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Arithmétique

## Slide 2: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Objectifs
Etude des fonctions électroniques
  Concept général et caractéristiques principales d’un amplificateur
  Le composant amplificateur opérationnel
  Structures classiques pour
    Amplifier
    Comparer
Présentation de la fonction électronique
  Filtrer
    Connaître les caractéristiques principales d’un filtre
    Cellule d’ordre 2 classique: VCVS et MFB
    Utiliser un algorithme ou un outil logiciel en vue de la synthèse du filtre

## Slide 3: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Généralités
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Objectif
  Amplifie les signaux des capteurs
  Obtention en sortie d’un signal exploitable pour effectuer des traitements
Structure générale des amplificateurs
Système MIMO
Mise en équation complexe car 8 grandeurs liées
Exemple de cas simple: Ampli de tension parfait
Vs1=A11Ve1+A12Ve2
Vs2=A21Ve1+A22Ve2
ve2
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
sources
amplificateur
ve1
ie1
vs2
is2
GND
Sortie
Entrée
Quadripôle linéaire
ue
us
ie
is
Q.L.
Charge
Attaque
Simplification du cas MIMO
Chaque paire de bornes se comporte , vu de l’extérieur, comme un dipôle
ROLE TRES IMPORTANT EN ELECTRONIQUE
(recouvre la plupart des applications!)
Sous-ensemble

## Slide 4: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Généralités
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Variantes de câblages et de structures
  La plupart des applications se limitent à 1 ou 2 entrées et 1 sortie
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
source
amplificateur
ve1
ie1
is2
GND
GND
charge
  quadripôle amplificateur
  Ve2=0 et Vs2=0
  Ie1=-Ie2=Ie et IS1=-Is2=Is
Amplification en tension ou en courant
Une entrée et une sortie
alimentation en énergie
ve2
ie2
vs1
is1
sources
amplificateur
ve1
ie1
GND
GND
Amplification différentielle
2 entrées et une sortie
A12=-A11=A →
Vs1=A(Ve1-Ve2)
Ici A=1
alimentation en énergie
ve2
ie2
vs1
is1
sources
sommateur
ve1
ie1
GND
GND
Amplificateur sommateur
2 entrées et une sortie
A11=A12=A →
Vs1=A(Ve1+Ve2)
Ici A=1
quadripôle

## Slide 5: Présentation Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Fonction de transfert
Sortie
Entrée
Quadripôle linéaire
ue
us
ie
is
Q.L.
Charge
Attaque
e(t) = E cos(t + e) e(t)  E = [E ; e] = E eje
s(t) = S cos(t + s) s(t)  S = [S ; s] = S ejs
H(j) =
Entrée | Sortie | H | Nom
ue | us | Av | Amplification en tension
ie | is | Ai | Amplification en courant
ue | is | YT | Trans-admittance
ie | us | ZT | Trans-impédance
Pe | Ps | Ap | Amplification en puissance
La réponse à une excitation sinusoïdale reste sinusoïdale pour un système linéaire
En fonction des grandeurs utiles le nom donné à la fonction de transfert diffère

## Slide 6: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplification et déphasage
  L’amplification A
    l’amplitude du signal de sortie sur celle du signal d’entrée pour chacune des fréquences possibles du signal
  Le déphasage ϕ :
    différence entre la phase (argument) du signal de sortie et la phase du signal d’entrée pour chacune des fréquences possibles du signal
Représentation fréquentielle
Rappel sur les notations complexes
A connaître absolument
Chart: 

## Slide 7: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Diagramme de Bode
  Pour différent 𝒘 (ou f) on mesure A et 𝝋 ( ou calculs théoriques)
  On calcule le gain en décibel:
  On trace sur une échelle semi-log GV et 𝝋 en fonction de 𝒘 (ou f)
f | 100Hz | 200Hz | 500Hz | …….. | 
A | 1 | 0,9 | 0,8 |  | 
 | 0o | 5o | 12o |  | 
f | 100Hz | 200Hz | 500Hz | …….. | 
A | 1 | 0,9 | 0,8 |  | 
 | 0o | 5o | 12o |  | 
Rappel sur les échelles (voir GE11)
Définition du Bel
Définition déciBel
Retenu pour comparer des tensions en déciBel

## Slide 8: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Un exemple
Fonction de transfert
Comportement de type filtre passe-bas

## Slide 9: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Bande de passante
  Défini une plage de fréquence pour laquelle le gain en tension reste « presque » constant
    Définition du « presque »
  Fréquences de coupures
En général le seuil x est de -3dB
Pourquoi -3dB?
Correspond P = 0,5 Pmax
GPC = 10 log (0,5
GPC = 10 log (0,5
En effet GPC = GPmax – 3 dB
Conséquence:

## Slide 10: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Intérêt des diagrammes de Bode
  Permet de déterminer rapidement la réponse fréquentielle d’un système résultant de la mise en cascade de plusieurs quadripôles
Le calcul n’est valable qu’à la condition que les différents blocs n’aient pas d’influence les uns sur les autres
(notion d’impédances de sorties et d’entrées)

## Slide 11: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Modèles
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplificateur de tension
  Amplificateur parfait
    Ne doit pas gêner la source
      On retrouve toute la tension de la source
    Ne doit pas être gêné par la charge
      Source de tension parfaite
    Présente une amplification en tension constante
  Amplificateur imparfait
    Impédance d’entrée non infinie
    Impédance de sortie de sortie non nulle
    amplification non constante
vs
ie
is
vso
Zg
vg
Zc
vso=Av0ve
ve
vs
ie
is
vso
Zg
vg
Zc
vso=Av0ve
ve
Zs
Ze
Toute les grandeurs sont complexes (barre omise pour faciliter les écritures!)

## Slide 12: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Modèles
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplificateur de courant
  Amplificateur parfait
    Ne doit pas gêner la source
      On retrouve toute le courant de la source
    Ne doit pas être gêné par la charge
      Source de courant parfaite
    Présente une amplification en courant constante
  Amplificateur imparfait
    Admittance d’entrée non nulle
    Admittance de sortie non infinie
    amplification non constante
vs
ie
is
iso
Yg
ig
Zc
iso=Ai0ie
ve
vs
ie
is
iso
Yg
ig
Yc
iso=Ai0ie
ve
Ye
Ys
Toutes les grandeurs sont complexes
Notes: Rappel source indépendant et source liée

## Slide 13: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Modèles
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplificateur différentiel
  objectifs: amplifier la différence des tensions en entrée
    Les grandeurs « utiles » sont les tensions différentielles
  Amplificateur parfait ( 1 seule sortie)
    amplifie la différence des tensions en entrée
    Supprime le mode commun
    Ne gêne pas les sources d’entrées
    N’est pas gêné par la charge
vs
ie1
is
vso
ve2
ve1
-
+
vD
ie2
ZL
En résumé
ve2
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
sources
amplificateur
ve1
ie1
vs2
is2
GND
Vd = (Ve1 – Ve2)
Vsd = (Vs1 – Vs2)
Ampli dif à 2 sorties
Ampli dif à 1 sortie

## Slide 14: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur opérationnel
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Symboles et notations
Fonctionnement
  L’ AOp seul , en boucle ouverte, est un amplificateur différentiel
  L’AOp est inexploitable seul pour faire une amplification!!!
    SEUL: peut être utilisé en comparateur de tension simple
    SINON: il faut des composants en +
      Résistances, condensateurs…
Différentes notations possibles
Tension différentielle notée: Ved ou Vd ou
Ad
Notes: Faire calcul tension max en entrée pour rester en lineaire

## Slide 15: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Aop parfait
La régles des 3
  AOp parfait
    i+ et i- nul ( donc Zed et Zec )
    Avd -> (ou constant et très grand (~105))
    Impédance de sortie Zs =0
Alimentation
Dual supply
single supply
Peut être ramenée au cas dual supply en introduisant une nouvelle référence des tensions (voir ER)
ou application de montage spécifiques (voir application notes de Texas Instrument en ligne)
Montage par défaut vu en cours (car le plus simple!)

## Slide 16: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur opérationnel: régime linéaire
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
La contre-réaction
  Principe
  Appliqué à l’AOp
il faut avoir un bouclage de la sortie sur l’entrée V− de l’AOp
  Les hypothèses de calculs:
  i+ = i- = 0
  Ved=0 (car Ad -> )
  -Vsat<Vs<+Vsat
Notes: Commenter le schéma et démontrer avec ampli non inverseur

## Slide 17: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
AoP : Les outils
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Les calculs
  Arsenal du GE11 à votre disposition
    Thévenin, Norton, superposition et sans oublier loi des mailles et des nœuds!
  Théorème de Millman
  Les stratégies de calculs
    On détermine ce que valent V+ et V- en fonction de Ve et Vs en utilisant la propriété I+ = I- = 0 (Millman permet d’arriver rapidement aux résultats)
    En linéaire on écrit ensuite que V+ = V- pour déterminer Vs = f(Ve)
    En T.O.R. on détermine le signe de VD suivant la valeur de Ve et de VS
      Absence de contre réaction ou réaction positive
V est le barycentre des potentiels voisins pondérés par
l’inverse des impédances.

## Slide 18: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur inverseur
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Schéma
Courbes
Notes: démonstration

## Slide 19: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur non inverseur
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Schéma
Courbes

## Slide 20: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur Unité: montage suiveur
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Schéma
Intérêt de ce montage
  Adaptation d’impédance!
    isole les blocs entre eux

## Slide 21: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur fonction arithmétique
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Additionneur inverseur
Additionneur non inverseur

## Slide 22: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur fonction arithmétique
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Soustracteur
  Fait partie aussi des amplificateurs différentiels
Additionneur/soustracteur

## Slide 23: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur single supply
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Objectif
  Utilisation d’une seule batterie
    Application portable ( piles, batterie )
  Mise en oeuvre plus délicate
Solution du thème2
  Emploi d’AOP standard prévu pour du dual supply
  Amplification de type AC
  PRINCIPE: Obtenir une nouvelle référence placée au milieu de la plage d’alimentation
Différentes solutions technologiques
Choix composants
AOP rail to rail
AOP « standard »
(dual supply)
Choix montage
Amplification DC
Amplification AC
  Etape 1
  Scinder l’alimentation en 2 sources égales
2ème réferentiel de tension !! GND_MID
1er réferentiel de tension !! GND_A
  Etape 3
  Cablâge de l’AOP
  Etape 2
  La source d’entrée est REFERENCEE à GND_MID (si flottante)

## Slide 24: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Amplificateur single supply
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Comment scinder une alimentation unique?
  Point milieu en pratique
Diode zéner polarisée en inverse
Si la source en entrée ne peut être référencé à GND_MID alors insertion d’un condo de liaison => blocage du continu
Exemple 1
Exemple 2
Solution de notre E&R

## Slide 25: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Fonction Filtrer
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Filtrer
  Objectif: supprimer ou conserver que certaines fréquences du signal d’entrée
  On distingue 4 grandes familles de filtrage
Exemple de filtrage passe bas
PASSE-BAS
PASSE-HAUT
PASSE-BANDE
REJECTEUR DE BANDE
Représentation temporelle
Représentation fréquentielle
f
V
100Hz
1kHz
Mélange de 2 sinus:100 Hz et 1kHz
f
V
100Hz
1kHz

## Slide 26: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Fonction Filtrer
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Pour notre application
  Nous souhaitons conserver les signaux émis autour de 40Khz
  Supprimer les autres gammes de fréquences
    Voix , bruits ambiants
  Un passe bande convient donc (cependant compte tenu du comportement naturellement passe bande du récepteur US un passe bas ferait tout aussi bien l’affaire!)
  Cependant nous souhaitons pouvoir réutiliser le récepteur avec un émetteur infrarouge
Structure de Rauch
(Multiple Feedback Biquad)

## Slide 27: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Principe du filtrage
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Simulation filtre passe-bande

## Slide 28: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Passe Bande d’ordre 2
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Modèle
  Fonctions de transfert
    Fréquence centrale : F0
    Coefficient de qualité: Q
      Il défini la bande passante
    Bande passante
      Déduite des fréquences de coupures à -3dB
        FH et FL
Diagramme de Bode paramétré en Q

## Slide 29: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Passe Bande d’ordre 2
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Réalisation
  Plusieurs solutions existent: ‘pros and cons’ pour chaque solution
1 -Combinaison d’un passe-haut et d’un passe bas
Utilisé lorsque Q est très PETIT
3 –Structure
de Sallen-Key
( VCVS)
4 –Structure de Rauch
(MFB
Multiple Feedback Biquad)
2 –Structure de Deliyannis modifiée Utilisé lorsque Q est GRAND

## Slide 30: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Passe-Bande MFB
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Structure
  RETENU POUR NOTRE E&R
Fonction de transfert
Pro/cons
+ bande passante
+ratio valeur min/max
Interaction Fo et Q
Gain dépendant de Q
Couramment utilisé pour Q petit et moyen (<20 )
s =jw opérateur de Laplace (en France p=jw)
Identification terme à terme avec la forme canonique

## Slide 31: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Passe-Bande MFB
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Algorithme de calcul
  Permet d’obtenir rapidement des valeurs
  Les cahiers des charges définissent en général
    La fréquence centrale: F0
    Le gain à F0
    La bande passante (autrement dit Q)
3 données et 5 inconnues!!!!
Il faut réduire le nombre de degré de liberté en se fixant des valeurs
On peut rajouter une donnée en imposant Ze
Choisir: C3
Puis
A est négatif car le filtre repose sur une base inverseuse

## Slide 32: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Filtre ordre 1
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Filtre passe-bas
  Approche fréquentielle
    fonction de transfert du 1er ordre de type passe-bas
    Diagramme de Bode
vs
ve
R1
C
vR1
ic
vc
iR1
Circuit intégrateur
Variante: Circuit pseudo-intégrateur

## Slide 33: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Filtre ordre 1
Fonction Amplifier
Fonction arithmétiques
Fonction Filtrer
Filtre passe-bas
  Approche temporelle
    Mise en évidence de la forme intégrale
      Circuit utilisé en régulation ( 2ème année cours d’automatique)
    intégrateur pur

## Slide 34: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Filtre ordre 1
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Filtre passe-haut
  Approche fréquentielle
    fonction de transfert du 1er ordre de type passe-bas
    Diagramme de Bode
Circuit dérivateur
Circuit pseudo-dérivateur

## Slide 35: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Filtre ordre 1
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Filtre passe-haut
  Approche temporelle
    Mise en évidence de la forme dérivée
      Circuit utilisé en régulation ( 2ème année cours d’automatique)
    dérivateur pur
Le montage dérivateur est très sensible aux parasites (dv/dt grand).
Aussi, est-il fréquent de n’utiliser qu’un pseudo-dérivateur qui n’a l’effet de dérivation que pour les basses fréquences.

## Slide 36: Les amplificateurs Le composant Aop Les fonctions linéaires
Les outils logiciels
Synthèse des filtres en pratiques
  calculs théoriques ou algorithme peu utilisé (sauf si PC non dispo)
  Utilisation de logiciels (gratuits ou payant) pour la synthèse
    WEBENCH® Filter Designer ( texas instrument – en ligne et gratuit)
    FilterLab® Filter Design Software (microchip)
    Iowa Hills Opamp Filters (dispo aussi sur mon site)

## Slide 37: Compléments
Imperfections de l’Aop
Aop Réel
Vers un modèle plus complexe
  1- Le gain Ad dépend de la fréquence
  2- Ze n’est pas infini!
  notion d’impédance différentielle et de mode commun
  3- Les courants d’entrées statiques ne sont pas nuls
  notion de courant différentiel et courant d’offset
  4- Pour V+ = V- = 0 la sortie n’est pas nulle!
  => dissymétrie entre les 2 bornes
  notion de tension d’offset
  5- La tension de sortie chute avec le courant débité
  notion d’impédance de sortie
  Pour l’étude des effets on distinguera les aspects statiques (point 3 à 5 )et dynamique (1 et 2)
  En appliquant le théorème de superposition ( hypothèse de linéarité) il est possible d’étudier la contribution de chaque erreur séparément.
VIO
ADvD
ZS
IS
Ibias+
Ibias-
ZMC+
ZMC-
ZD
-
+
S

## Slide 38: Compléments
Imperfections statiques
Aop Réel
Tension de décalage VIO
  notée aussi parfois VOS
    Tension virtuelle ramenée à l’entrée représentative de la tension de décalage obtenu en sorte lorsque V+=V-=0
  Ordre de grandeur
    1mV pour le 741, 3mV pour le TL081
  Exemple de conséquence
VIO
Ibias+
Ibias-
-
+
S
AOP
idéal
Circuit non-inverseur
Circuit intégrateur
Le décalage en sortie est d’autant plus marqué que le gain en boucle fermé est grand
Dérive en sortie dûe à la charge de C
Solution proposée par certains AOP

## Slide 39: Compléments
Imperfections statiques
Aop Réel
Courant de polarisation
  Sont la conséquence des dissymétries internes et des imperfections des transistors constituant l’Aop
  Les constructeurs donnent
    IIB = ½ (Ib+ + Ib-) la moyenne de ces courant
    IIO = IOS= (Ib+ - Ib-) la différence de ces courants
  Solution pour minimiser cette influence
VIO
Ibias+
Ibias-
-
+
S
AOP
idéal
Faire en sorte que les impédances vues des bornes + et – soient ‘identiques’

## Slide 40: Compléments
Imperfections statiques
Aop Réel
Imperfections en sortie
  Courant de sortie limité par l’étage de sortie de l’Aop
    Protection en courant intégrée 20mA
  Tension de sortie chute en fonction du courant
    Générateur de thévenin équivalent
  Excursion maximale en sortie
    Tension de déchet =>
    Donnée constructeur: output voltage swing
    Aop optimisé dit RAIL To RAIL
      Utilisé en mono-tension (plage d’excursion critique)
Zs=Rs=75Ω pour un u741
ADvD
ZS
IS
S
Courbe en boucle ouverte
Ne pas confondre Zs avec ZsBF , l’impédance du sytème complet avec rebouclage obtenu avec les éléments externes à l’AoP

## Slide 41: Compléments
Imperfections dynamiques
Aop Réel
Fonction de transfert en BO
  L’amplification Avd n’est pas constante en fonction de f
  Elle est de nature complexe: 1er ordre (approximation)
On observe une deuxième cassure: les constructeurs en optimisent l’emplacement afin de faciliter la stabilité en BF de l’AOP
Notion de marge de phase et de gain : Cours 2ème d’automatique
PARAMETRE IMPORTANT
B1=unity-gain bandwidth
Fréquence pour laquelle HBOdb=0dB
les constructeurs intègrent dans certains AOP un condensateur permettant de limiter la bande passante afin de d’assurer la stabilité en BF de l’AOP: on parle d’AoP Frequency compensated
fréquence de coupure à -3db en BO
f0

## Slide 42: Compléments
Imperfections dynamiques
Aop Réel
Bande passante petits signaux en Boucle Fermée
  L’amplification n’est constante en BF!!
  On constate un baisse de l’amplification accompagnée d’un déphasage à partir d’une certaine fréquence
  En changeant l’amplification (nv jeux de résistances) cette fréquence n’est plus la même
R1 = 1 kΩ
R2 = 100 k Ω
  TL071 Vcc±= ± 15 V
R1 = 1 kΩ
R2 = 10 k Ω

## Slide 43: Compléments
Imperfections dynamiques
Aop Réel
Bande passante grand signaux
  Le slew-rate
    noté SR : unité [V/µs]
    Due au condensateur interne utilisé pour la compensation en fréquence
    En sinus défini une bande passante grand signal
Ordre de grandeur

## Slide 44: Compléments
Imperfections dynamiques
Aop Réel
La règle du produit-gain bande
  Le produit gain-bande est égale à B1=A0f0
  B1 est une caractéristique interne de l’AOP
    TL081: B1=3Mhz TL071:B1=1Mhz
  La règle (sans démonstration):
    produit gain-bande en boucle fermé = produit gain-bande en boucle ouverte
B1=A0BFfcBF=A0f0

## Slide 45: Compléments
Structure interne simplifiée
Aop Réel
Décomposition en schéma blocs
  Les structures ‘transistors’ vues en EN2
Étage d’entrée: amplification différentielle
Étage intermédiaire: amplification en tension
Étage de sortie:
Amplification en courant