## Slide 1
EN2
Modélisation de composants
Diode
Diode zéner
Transistor bipolaire

## Slide 2: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Concept
Pourquoi modéliser un composant?
  Permet de comprendre son comportement
    En régime continu notamment ou
    En régime alternatif
  La compréhension du comportement permet de faire des choix de structures
    Conception de dispositif électronique
      Pourquoi ce composant plutôt qu’un autre …
    Assemblage de fonctions
  Permet de séparer l’étude du fonctionnement STATIQUE et DYNAMIQUE
    STATIQUE= CONTINU= POLARISATION d’un composant= fonction particulière attendue
    DYNAMIQUE= signal ALTERNATIF= signal utile à traiter
  Permet de faire des calculs simples sans l’aide de simulateur

## Slide 3: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Compréhension des signaux obtenus
En général
Point de fonctionnement
  Statique
  Dynamique
  Instantané
Vg(t)=Vg0+
VC(t)=VC0+
VS(t)=VS0+
Ov
4,95v
0
50mV
419mV
419mV
5,369v
419mV
331us (-119o)

## Slide 4: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Théorème de superposition
Démonstration
Un exemple
=
+
3.0V
3.33V
3.0V
0.33V
0V
Point de fonctionnement instantané
Point de fonctionnement statique
Point de fonctionnement dynamique

## Slide 5: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Point de fonctionnement (diode)
Un exemple avec une diode
Expérience 1
La solution du problème (ID(t),VD(t)) est donnée par la résolution du système de 2 équations à 2 inconnues suivant
Ve0
(t)
ID(t)
vd(t)
Vd0= 733.2 mV
Id0=12mA
id(t)
En observant les courbes obtenues en simulation nous constatons un comportement quasi-linéaire de la diode car le courant ID(t) peut-être décomposé comme la somme de:
Id0: courant constant qui est la réponse à Veo
(t): courant alternative qui est la réponse à (t)

## Slide 6: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Point de fonctionnement instantané
Un exemple avec une diode
Expérience 1: résolution graphique
  La solution M(VD,ID) est l’intersection de la droite de commande avec la caractéristique de charge
  La droite de commande se déplace au rythme de e(t) autour d’un point de symétrie Mo
    le point M se déplace en fonction du temps entre M’ et M’’
  M(t) est appelé point de fonctionnement instantané
  Mo, solution du système pour ve(t)=0, est appelé point de fonctionnement statique
  La trajectoire de M ,pratiquement en ligne droite, justifie le fonctionnement quasi-linéaire du montage
ID
VD
(t)
Ve0
Vd0
d(t)
Id0
Mo
M’
M’’
M(t) parcourt cette portion de courbe
(t)
Notes: Le composant exprime alors une proportionnalité en I et V (c’est une conductance –ou résistance)
On peut le remplacer , autour de Mo et en alternatif, par une résistance eq de valeur r=pente autour de Mo=dI/dv |Mo

## Slide 7: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Linéarisation autour d’un point de repos
Dynamique
Expérience 2 : calculs préalables
  Autour du point de repos (Id0,Vd0) précédent nous assimilerons la trajectoire du point instantané à une droite
    Cette droite passe par Mo(Id0,Vd0)
    La pente g de cette droite correspond à la tangente de f en Mo (Id0,Vd0)
      Elle est homogène ici à une conductance
    La valeur de cette pente est la dérivée de ID=f(VD) en M(Vd0,Id0): g=
  Comment calculer la pente (homogène à une conductance) autour de Mo
    Valeur expérimentale
    Valeur théorique
f
g=
pente
Mo
Mo(11,97mA,733mV) M’(12.9mA,737.8mV) M’’(10,97mA,727.97mV)
  => 0,19 [S] soit rdyn=

## Slide 8: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Obtention d’un modèle équivalent
Modèles
Expérience 2 : un schéma équivalent
  La diode se comporte autour de Mo , vis-à-vis de (t) , comme une résistance rd=
  On distingue donc deux modèles équivalents:
    Un équivalent statique : obtention du point de fonctionnement statique
    Un équivalent dynamique: variations autours du point Mo
+
Modèle éq. statique
Modèle éq. dynamique
Modèle ‘réel’
Plusieurs modèles statiques possibles
Id=f(Vd): résolution graphique ou analytique
Approximations (exemple Vd0=0,6V)
On constate que l’erreur est très faible!!
VD(t)
VDlinéarisé

## Slide 9: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Limites de la linéarisation
Modèles
Expérience 3:
On ramène le point Mo proche du coude de la diode
Les courbes ne sont plus sinusoïdales. Le système est fortement non linéaire!
L’erreur entre le modèle linéarisé et simulé (« vrai ») est important
ID
VD
Erreur de linéarisation commise très importante: notre belle théorie tombe à l’eau
Ido=1,1mA
  Soit rdyn=90,9
  Rdyn=90,9
VD(t)
VDlinéarisé
ID(t)
IDlinéarisé
Erreur de modélisation

## Slide 10: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Modélisation petit signal
Synthèse
Les conclusions
  La linéarisation permet de remplacer le composant par une résistance équivalente dynamique
  La linéarisation ne fonctionne qu’en petit signal alternatif
    On s’assure que vemax<< VE0 ( amplitude des signaux suffisamment faible)
  Les étapes pour l’étude d’un dispositif
    Je dessine un schéma équivalent statique
      J’éteinds les sources alternatives et je remplace les condensateurs par un circuit ouvert
      Je remplace les composants par le modèle STATIQUE de mon choix
      Je dessine un schéma équivalent statique
      Je calcule le point de fonctionnement STATIQUE Mo(VX0,IX0)
        En utilisant les outils du cours de signaux et circuits.
    Je dessine un schéma équivalent dynamique
      J’éteinds les sources continues et je remplace les condensateurs par un fil ( si Zc<<Zmontage)
      Je remplace les composants par le modèle DYNAMIQUE de mon choix
      Je dessine un schéma équivalent dynamique
      Je calcule la réponse alternative x(t)
    Le point instantanné de fonctionnement s’obtient en appliquant la superposition
      VX(t) = VX0 + x(t)

## Slide 11: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Diode
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèles usuels de la diode (en direct)
  Modèle équivalent statique (rappels)
      Choix du modèle selon précision souhaitée
  Modèle équivalent dynamique petit signal
      Les éléments équivalents s’obtiennent par calculs des dérivées partielles
      Ce modèle s’utilise dans un schéma où toutes sources continues sont éteintes
1
2
3
A
K
La plupart des applications se font dans un contexte grand signal (redressement) et le modèle dynamique petit signal ne s’applique pas.
Il est présenté pour introduire la modélisation du transistor!

## Slide 12: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Diode Zéner
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèles usuels de la diode zéner (en zéner)
  Modèle équivalent statique (rappels)
      Choix du modèle selon précision souhaitée
  Modèle équivalent dynamique
      S’obtient en général à partir de données expérimentale ou de la documentation constructeur
1
A
K
Vz0
Iz
Vz
Pente
de la droite =
Iz
Vz
Vz0
∆Vc
Rs
rz
Rc
∆ Vs
∆ Is
Exemple de schéma équivalent dynamique
∆ Ie
2
Seul le fonctionnement en zéner (polarisation inverse) est traité puisqu’il correspond à la majorité des applications => choix du fléchage

## Slide 13: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Transistor: modèle statique
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèle statique en régime linéaire
  Modèle d’EBERS-MOLL simplifié (rappel)
  Réécriture en
    Le transistor est considéré sous sa forme quadripôle
Vbe0=0.7V
Ib0
Ie0
Ic0
αIe0 = βIb0
B
C
Pour les transistors bipolaire le coefficient d’idéalité
( il est classique arrondir à 1)
Compte tenu des relations existants entre les courants on en déduit aussi que:
Ie0=Ic0+Ib0
Vbe0=0.7V
Ib0
Ic0=βIb0
B
C
E
E
Ib0
Ic0
Ie0
B
E
E
C
Les 2 modèles sont strictement identiques
(présentation différentes uniquement)

## Slide 14: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèle dynamique en
  Modèle dit hybride (théorie des quadripôles)
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
h11
ic
ic
Les paramètres h sont complexes
(Pour nous, en BF, partie complexe négligeable)
Transistor: modèle dynamique
Toutes les grandeurs sont alternatives dites « petit signal »
Écritures équivalentes: dib ou b ou ib
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
h11
ic
ic
RB
e
Rc
Schéma équivalent petit signal
Nous négligerons en TD l’influence de h22
À connaitre

## Slide 15: Présentation Point de fonctionnement Les modèles usuels
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèle dynamique en régime linéaire
  Principe de fonctionnement
Linéarisation autour du point de repos
Transistor: modèle dynamique