## Slide 1
EN2
Amplification petit signal

## Slide 2: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Intérêt de l’amplification
Pourquoi amplifier un signal ?
  Entrée : Enregistrement numérique, signal médical (ECG) :
    signal en mV ou μV et mA ⇒ μW
  Sortie : Haut parleur (100W), tube cathodique (2000V)...
    signal en V et qq centaines de mA voir qq A⇒ W
Classification des amplificateurs
  Petits signaux : à l’intérieur de la chaine de traitement électronique.
  Petits signaux différentiels : idem en réduisant le bruit.
  De puissance : permet de piloter des actionneurs électriques ou électromécanique en sortie.
Il faut selon les cas, augmenter la tension ou/et le
courant du signal d’entrée, et donc sa puissance :
c’est le rôle principal d’un amplificateur

## Slide 3: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Structure générale
Les quadripôles
  Cas particulier le plus fréquent
Système MIMO
Mise en équation complexe car 8 grandeurs liées
Exemple de cas simple: Ampli de tension parfait
Vs1=A11Ve1+A12Ve2
Vs2=A21Ve1+A22Ve2
Sortie
Entrée
Quadripôle linéaire
ue
us
ie
is
Q.L.
Charge
Attaque
Simplification du cas MIMO
Chaque paire de bornes se comporte , vu de l’extérieur, comme un dipôle
ROLE TRES IMPORTANT EN ELECTRONIQUE
(recouvre la plupart des applications!)
Sous-ensemble
ve2
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
sources
amplificateur
ve1
ie1
vs2
is2
GND

## Slide 4: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Classification des amplificateurs
Fonction de transfert
Sortie
Entrée
Quadripôle linéaire
ue
us
ie
is
Q.L.
Charge
Attaque
Entrée | Sortie | H | Nom
ue | us | Av | Amplification en tension
ie | is | Ai | Amplification en courant
ue | is | YT | Trans-admittance
ie | us | ZT | Trans-impédance
Pe | Ps | Ap | Amplification en puissance

## Slide 5: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Classification des amplificateurs
Amplificateur de courant
  Amplificateur parfait
    Ne doit pas gêner la source
      On retrouve toute le courant de la source
    Ne doit pas être gêné par la charge
      Source de courant parfaite
    Présente une amplification en courant constante
  Amplificateur imparfait
    Admittance d’entrée non nulle
    Admittance de sortie non infinie
    amplification non constante
vs
ie
is
iso
Yg
ig
Zc
iso=Ai0ie
ve
vs
ie
is
iso
Yg
ig
Yc
iso=Ai0ie
ve
Ye
Ys
Toutes les grandeurs sont complexes
Notes: Rappel source indépendant et source liée

## Slide 6: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Classification des amplificateurs
Amplificateur de tension
  Amplificateur parfait
    Ne doit pas gêner la source
      On retrouve toute la tension de la source
    Ne doit pas être gêné par la charge
      Source de tension parfaite
    Présente une amplification en tension constante
  Amplificateur imparfait
    Impédance d’entrée non infinie
    Impédance de sortie de sortie non nulle
    amplification non constante
vs
ie
is
vso
Zg
vg
Zc
vso=Av0ve
ve
vs
ie
is
vso
Zg
vg
Zc
vso=Av0ve
ve
Zs
Ze
Toute les grandeurs sont complexes (barre omise pour faciliter les écritures!)

## Slide 7: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Impédance de sortie
Cas des sources liées
  Les 2 possibilités
    Je garde toutes les sources et j’exprime Vs sous la forme
        Vs= Vso – Zsis avec Vso une expression indépendante de is et fonction de Eg,Rg, , r
        On identifie Vso=Eth et Zs=Zth
    J’applique les étapes classiques du théorème de thévenin en prenant garde d’éteindre les sources indépendantes et de conserver les sources liées
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
RC
ic
ic
Rg
Eg
ZL
is
Vs
ZL
Zth
Eth
Vs
C
E

## Slide 8: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Impédance de sortie
Théorème de Thévenin
  Calcul de Eth
    On déconnecte la charge
    On exprime VsCO=Eth
  Calcul de Zth
    2 méthodes
      Méthode du courant de court-circuit théorique
        Zth=
        On connait Eth . On exprime ISCC.
        On déduit Zth
      Méthode du générateur en sortie
        On éteint les sources indépendantes
        On place un générateur externe en sortie
        Zth=
        On utilise l’arsenal du GE11 pour exprimer Zth
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
RC
ic
ic= 0
Rg
Eg
VsCO=Eg
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
RC
ic
Ic
Rg
Eg
ISCC
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
RC
ic
Ic
Rg
Eg=0
Igéné
Egéné

## Slide 9: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Modèle dynamique en
  Modèle dit hybride (théorie des quadripôles)
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
h11
ic
ic
Les paramètres h sont complexes
(Pour nous, en BF, partie complexe négligeable)
Transistor: modèle dynamique (RAPPEL)
Toutes les grandeurs sont alternatives dites « petit signal »
Écritures équivalentes: dib ou b ou ib
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
h11
ic
ic
RB
e
Rc
Schéma équivalent petit signal
Nous néglirerons en TD l’influence de h22
À connaitre

## Slide 10: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Etude théoriques des amplificateurs
Les étapes pour l’étude d’un dispositif
    Je dessine un schéma équivalent statique
      J’éteinds les sources alternatives et je remplace les condensateurs par un circuit ouvert
      Je remplace les composants par le modèle STATIQUE de mon choix
      Je dessine un schéma équivalent statique
      Je calcule le point de fonctionnement STATIQUE Mo(VX0,IX0)
        En utilisant les outils du cours de signaux et circuits.
    Je dessine un schéma équivalent dynamique
      J’éteinds les sources continues et je remplace les condensateurs par un fil ( si Zc<<Zmontage)
      Je remplace les composants par le modèle DYNAMIQUE de mon choix
      Je dessine un schéma équivalent dynamique
      Je calcule la réponse alternative x(t)
    Le point instantanné de fonctionnement s’obtient en appliquant la superposition
      VX(t) = VX0 + x(t)

## Slide 11: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Montage émetteur commun
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Montage émetteur commun
RC
R1
R2
RE
CC
CE
CB
ve
vs
E
RL
CD
RC
R1
R2
RE
CC
CE
CB
ve
vs
RL
CD
h21 ib
E
B
C
E
h11
R1
R2
iB
ve
vs
RL
h21 ib
E
B
C
h11
RC
Schéma équivalent dynamique du transistor
h11 = 1 k
h21 = 100
Remise en forme plus lisible

## Slide 12: Présentation Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Montage collecteur commun
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
R1
R2
RE
CC
CB
ve
vs
RL
h21 ib
E
B
C
E
h11
R1
R2
RE
CC
CB
ve
vs
E
RL
RB
iB
ve
vs
RL
h21 ib
E
B
C
h11
RE
(h21+1) ib

## Slide 13: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Montage base commune
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
RC
R1
R2
RE
CC
CB
ve
vs
E
RL
CD
RE
ib
ve
vs
RL
h21 ib
B
E
C
h11
RC
B

## Slide 14: Présentation Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Synthèse
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Ordres de grandeurs
Montage | EC | CC | BC
Av | -100 | +1 | +100
Ai | +50 | +80 | -1
Ap | 5 000 | 80 | 100
Re | 1 000  | 10 000  | 10 
Rs | 1 000  | 10  | 1 000 

## Slide 15: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Synthèse
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Applications

## Slide 16: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Rappels: caractéristiques externes du JFET
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Réseau de caractéristiques
  Comportement 1: zone de résistance commandé en tension
  Comportement 2: source de courant commandé en tension
1
2
JFET en zone pincée
Mise en évidence:
Du contrôle de Vgs sur Id

## Slide 17: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Polarisation et modèle
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Polarisation du transistor FET
Modèle petit signal
RD
D
E
RG
RS
G
S
VDS
VSG
iD
iG = 0
Point de repos
VDS
VGS
ID = gm VGS
S
G
D
S
IG = 0

## Slide 18: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Montage à source commune
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
RD
D
E
RG
C1
RS
CS
G
S
CD
vs
ve
RL
CE
E
RD
D
RG
C1
RS
CS
G
S
CD
vs
ve
RL
CE
VGS
ID = gm VGS
IG = 0
RG
vGS
iG = 0
ve
vs
RL
gm vGS
S
G
D
RD
Remise en forme plus lisible
Schéma équivalent du transistor
VDS
VGS
ID = gm VGS
S
G
D
S
IG = 0
résultats

## Slide 19: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Intérêt des structures différentielles
Pourquoi utiliser un amplificateur différentiel ?
  Un amplificateur normal amplifie le signal et le bruit :
  Un amplificateur différentiel amplifie la différence entre 2 signaux, le bruit n’est donc pas amplifié :
us(t) = A(u1 + b)
us(t) = Ad= Ad(-)
A
Ad

## Slide 20: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Modèles
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Modèle d’un amplificateur différentiel parfait
  Les grandeurs « utiles » sont les tensions différentielles
  Amplificateur parfait ( 1 seule sortie)
    amplifier la différence des tensions en entrée
    Supprime le mode commun
    Ne gêne pas les sources d’entrées
    N’est pas gêné par la charge
ve2
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
sources
amplificateur
ve1
ie1
vs2
is2
GND
    Vd = (Ve1 – Ve2) et Vsd = (Vs1 – Vs2)
vs
ie1
is
vso
ve2
ve1
-
+
vD
ie2
Zc

## Slide 21: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Modèles
Mode commun et différentiel
  Définitions
  Interprétation
    La tension de sortie s’exprime en fonction de la grandeur utile mais aussi d’une grandeur parasite C que l’on veut la plus petite possible
  Imperfections de la réjection du mode commun
    En réalité A+=A- + => A= présente une valeur faible mais non nulle
    On quantifie la qualité de l’ampli avec un taux de rejection de mode commun
us(t) = A+(() avec si on tient compte du bruit VMC=
us(t) = + =
Ve1 et ve2 s’exprime en fonction de:
la tension de mode commun: VMC=½ (Ve1+Ve2)
la tension de mode différentiel: VMD= ½ Vd
Avec Vd appelée tension différentielle
vMC
ve1
ve2
vD
½ vD
½ vD
CMRRdB=

## Slide 22: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Modèles
Amplificateur différentiel imparfait
  Amplifie la tension différentielle
  Mais malheureusement aussi la tension de mode commun!
  impédance différentielle et de mode commun non infinie
  impédance différentielle et de mode commun non nulle
  l
ve2
ve1
zMC
vD
½ zD=zMD
½ zD
+
-
vs
ie1
is
vso
Zs
ve2
2ZMC
ve1
2ZMC
ZD
-
+
vD
ie2
Nous avons pour la tension de sortie à vide
Les constructeurs donne la valeur du taux de réjection de mode commun
Ordre de grandeur courant: CCMR=1000 soit CCMRdB= 60 dB

## Slide 23: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
La paire différentielle: polarisation
Entrées : Ve1 et Ve2
Sortie : collecteur d’un des transistors
Hypothèse forte : T1 et T2 appariés ⇔ même circuit : identiques.
Pour le calcul de la polarisation :
Ve1 = Ve2 = 0
Par symétrie : IE1 = IE2 = IE
Dans une maille {masse − E − B}, on a : IE =
Tension continue en sortie : VS = VCC − RCIE

## Slide 24: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
La paire différentielle
Mode différentiel
Nous réglons ve1 = −ve2 = ve
Le courant devient
IE1 = IE + ie1
IE2 = IE − ie2 avec IE le courant de polarisation.
Pour des signaux de faible amplitude : ie1 = ie2
IRE = IE1 + IE2 = 2IE = cte
On a donc URE = 2REIE = cte ⇒ E a donc un potentiel fixe
⇒ en petit signaux, c’est une masse
vMC=0
ve1=ve
ve2 =-ve
vD
½ vD=ve
½ vD=ve

## Slide 25: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
La paire différentielle
Mode différentiel: modèle équivalent

## Slide 26: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
La paire différentielle
Mode commun
vMC = ve
ve1=ve
ve2 =ve
vD=0
½ vD=0
½ vD=0
Nous réglons ve1 = ve2 = ve
  IE1 = IE + ie1
  IE2 = IE + ie2 avec IE le courant en continu.
Pour des signaux de faible amplitude : ie1 = ie2 donc
IRE = IE1 + IE2 = 2IE + 2ie
On a donc URE = 2REIE + 2REie
⇒ en petit signaux (ie),
on obtient une résistance 2RE reliée à la masse.

## Slide 27: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
La paire différentielle
Mode commun: modèle équivalent
Amplification de mode commun

## Slide 28: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
La paire différentielle
Intérêt de la paire différentielle
  Impédance d’entrée élevée.
  TRMC élevé (> 60dB)
Source de courant (structure dite wilson)
Paire différentielle darlington
Charge active (équivalente à des résistances de très grandes valeurs sous forme intégrées)
Sortie ici vers les étages intermédiaires
⇒ Utilisation comme étage d’entrée des ampli-op

## Slide 29: Généralités amplificateurs: les classiques amplificateur différentiel
Structure interne simplifiée d’un Aop
Décomposition en schéma blocs
Étage d’entrée: amplification différentielle
Étage intermédiaire: amplification en tension
Étage de sortie:
Amplification en courant