## Slide 1
Semi Conducteurs
Et
Composants

## Slide 2: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Atomes
Structures des atomes
  Un noyau + des électrons
  Des orbites associées à des état énergétiques
    La couche périphérique est appelée Couche de valence
    Elle intervient dans l'établissement des liaisons chimiques entre différents atomes pour former des molécules.

## Slide 3: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Atomes
4 électrons de valence
E
3 couches occupées: K,L,M
Dopage type P
Dopage type N

## Slide 4: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Atomes
Bandes d’énergies
  Répartition énergétiques en bandes discontinues
    Orbitales associées à des états énergétiques
    Bandes interdites
  2 bandes impliquées dans la conduction électrique
    La bande de conduction et bande de valence

## Slide 5: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Semi-conducteur
Structure cristalline du silicium non dopé
Propriétés :
  Structure cristalline très rigide.
  4 liaisons par atome assurant la rigidité du cristal

## Slide 6: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Création d’une paire électron-trou
  Sous l’action de la température, un électron provenant d’une liaison peut se libérer.
  L’électron (chargé négativement) laisse à sa place un trou (chargé positivement).
  Les trous et électrons sont appelés porteurs libres ⇒ ils sont le support du courant électrique.
Semi-conducteur
trou
Illustration du courant de ‘trou’

## Slide 7: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Semi-conducteur
Dopage
  On rajoute des impuretés à la place d’atomes de Si
  Dopage type N: impureté a 5 électrons => 1 électron est libre
  Dopage type P: impureté a 3 électrons => 1 trou est libre
Type N
Type P

## Slide 8: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Jonction PN
Avant équilibre
Des électrons, porteurs libres majoritaires apportés par les impuretés
Des trous, porteurs libres minoritaires dus à l’agitation thermique.
Des ions fixes chargés positivement : les impuretés ayant perdu un électron
Des trous, porteurs libres majoritaires apportés par les impuretés
Des électrons, porteurs libres minoritaires dus à l’agitation thermique.
Des ions fixes chargés négativement : les impuretés ayant perdu un trou.
Phénomène de diffusion

## Slide 9: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Jonction PN
r
Jonction PN à l’équilibre
  Les porteurs majoritaires de chaque coté diffusent et laisse des atomes ionisés
  Dans la zone de transition : il n’y a plus de porteurs libres
  Les ions fixes crée un champ électrique qui compense la diffusion: ETAT STABLE
À l’état stable seuls les électrons ou les trous ayant une énergie supérieure à eVd peuvent passer

## Slide 10: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Le composant DIODE
Diode
Diode Zéner
Composants
Symboles
Modèle de shockley
  Ordre de grandeur de Is (qq nA)
  Mise en évidence de l’influence de la To
traitées à part
Id
Vd
q=e=1,9.10-19 [C]
k=1,38.10-23 [JK-1]
T [K] rappel: [K]=[oC]+273

## Slide 11: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Principe de fonctionnement
Diode
Diode Zéner
Diode polarisée en direct
  La barrière de potentiel VD diminue.
  A partir d’une tension de seuil : les porteurs peuvent passer et la diode se comporte comme un interrupteur fermé
Le mouvement de trous correspond à un mouvement d’électrons dans la bande de valence
I trous
I électrons
+
=
Modèle de shockley
q=e=1,9.10-19 [C]
k=1,38.10-23 [JK-1]

## Slide 12: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Principe de fonctionnement
Diode
Diode Zéner
Diode polarisée en inverse
  La barrière de potentiel VD augmente
  Peu de porteurs ont l’énergie suffisante pour passer : la diode se comporte comme un interrupteur ouvert
    Présence d’un courant inverse IS dû aux porteurs minoritaires (qques nA).

## Slide 13: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Modélisation
Diode
Diode Zéner
Modèles statiques usuels
  choix en fonction de la précision souhaitée
IS
IS

## Slide 14: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Analyse
Diode
Diode Zéner
Méthode de calculs
  Du bon sens:
    le courant s’écoule des potentiels les + élevées vers les + faibles
    La diode est unidirectionnelle en courant: le courant ‘rentre’ par l’anode
  Si doutes:
    faire une hypothèse et on la vérifie (ou pas) a posteriori
Diode passante : elle se comporte comme un fil ⇒ on vérifie que iD > 0.
Diode bloquée : elle se comporte comme un circuit ouvert⇒ on vérifie que VD < 0.
Si l’hypothèse est fausse, on en refait une autre...
Hyp: D passante lorsque e<0
=> ir=<0 =>id<0 IMPOSSIBLE
L’hypothèse est fausse: D OFF

## Slide 15: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Diode
Diode Zéner
Fonction alimenter en énergie
  Redressement dans une chaîne de conversion AC-DC
  abaisser le niveau de tension du secteur
  Obtenir une composante continue
  Filtrer les harmoniques
  Obtenir la tension la plus constante
Rappel sur le transformateur
symbole
équations
Transfo parfait
schémas équivalents
symbole modèle transfo parfait
ou
mI2
mU1
U1
I1
I2
U2
U1
U2
I2
m
U1
U2
I1
I2
Modélisation du transfo parfait

## Slide 16: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Diode
Diode Zéner
Redressement simple alternance

## Slide 17: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Diode
Diode Zéner
Redressement double alternance
Symbole graphique couramment utilisé pour représenter le pont de graetz

## Slide 18: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Diode
Diode Zéner
Redressement double alternance + Filtre
C
+
Dimensionnement simplifié de C
Hypothèse simplificatrice: on suppose une décharge à courant constant I=IR=Icharge
Ce type de montage sera bientôt interdit car générateur d’harmonique sur le réseau=>
Remplacement par des alimentations à absorption sinusoïdale (alim PFC)

## Slide 19: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Diode
Diode Zéner
Diode d’écrétage
  Protection des circuits
Diode de roue libre
  Circuit de délestage lors des démagnétisations
Diode de clamp intégré dans les CI
Circuit inductif
Diode de roue libre
Hacheur série

## Slide 20: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
La diode zéner
Diode
Diode Zéner
Symbole
Caractéristique tension/courant
composants
Se comporte comme une diode en polarisation directe
Se comporte comme une source de tension en polarisation inverse
VF
IF
Vz0
Iz
ou
VF
Vz
Iz
Se comporte comme un interrupteur ouvert

## Slide 21: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Modélisation
Diode
Diode Zéner
Modèle équivalent grand signal en inverse
Application type
Pente
de la droite =
Vz0
Vz0
Vc0
∆Vc
Rs
rz
Vz0
Rch
Vs
Is
Ve
Ie
La qualité de stabilisation de Vs est quantifiée par 2 coefficients :
Coefficient amont:
Coefficient aval:
Iz
Vz
modélisation

## Slide 22: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Analyse
Diode
Diode Zéner
Comment savoir dans quel état est la zéner?
  Procédé analogue à celui des diodes
    faire une hypothèse en cas de doute
On suppose que la diode Zener est bloquée =>
E=9V
VL > VZ , donc l’hypothèse est fausse : la diode fonctionne en zéner et donc VL = 5V
Conclusion: La diode Zener stabilise la tension de sortie à VL = VZ

## Slide 23: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Transistor bipolaire
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Composant
Symbole
Structure interne
Fléchage tensions/courants

## Slide 24: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Principe de fonctionnement
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Effet transistor (cas NPN)
  jonction PN base-émetteur (BE) polarisée en direct
  BC polarisée en inverse
⇔ VC > VB > VE
1 - BE est polarisée en direct, un courant d’électrons arrive à la base (B).
2- la jonction BC est polarisé en inverse=> extension de la ZCE sur pratiquement toute la base
3- la majorité des électrons injecté dans la base (type P) n’ont pas le temps de se recombiner car ils sont catapultés par la jonction BC polarisée en inverse
4- on quantifie l’effet transistor par le coefficient d’injection α: Ic= αIe avec α≈0,95 à 0,99

## Slide 25: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Modélisation
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Modèle d’Ebers Moll simplifié
Caractéristique de sortie
Ib
Ie
Ic
αIe
Proche de la structure interne du composant
Mise en évidence de l’effet transistor : Ic= αIe ou encore Ic= βIb
Mise en évidence du phénomène de saturation :Si BC en direct => Ic↘
B
E
C
3 modes de fonctionnement possibles suivant le point de fonctionnement
  Saturation: interrupteur fermé!
  Linéaire: une source de courant
  Bloqué: interrupteur ouvert!

## Slide 26: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Circuit de commande
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Commander un transistor
  choisir un point de fonctionnement = placer le transistor dans un des 3 modes
  choisir un point de fonctionnement= agir la maille de commande= contrôler Ib
  contrôler Ib= choisir correctement Rb en fct du cahier des charges
VBB
VCC
Maille
De commande
Maille de charge

## Slide 27: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Circuit de commande
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Polarisation des transistors
  Polarisation par résistance de base
    Peu utilisé car très sensible aux dispersion des composants et à la température
  Polarisation par pont
On applique le théorème de Thévenin pour trouver VBB et RB

## Slide 28: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Transistor en source de courant commandée
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Fonctionnement linéaire
  Interprétation graphique
1
2
3
Ib
Ie
Ic
αIe
B
E
C
Vbe=0.7V
Ib
Ie
Ic
βIb = αIe
B
C
Modèle équivalent STATIQUE en fcto linéaire
À connaître

## Slide 29: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Transistor en interrupteur commandé
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Fonctionnement saturé
  Interprétation graphique
Comment saturer un transistor
  On connait ou on calcule Ic
  On calcule avec et on déduit RB
Ic≤βIb
Le transistor se comporte comme un interrupteur fermé
Modèle équivalent en fcto SATURé
B
E
E
C
0.7V
VCE=0
Dans les datasheets les notations hybrides sont utilisées:
hFE=β ( grandeurs statiques)

## Slide 30: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Analyse
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Le schéma est donné: quel est l’état du transistor?
  Comme pour les diodes on fait une hypothèse de calcul: T passant par exemple
  Les calculs sont effectués puis la cohérence de l’hypothèse vérifiée!
À connaître

## Slide 31: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Interfaçage et interrupteur commandé
  Objectif: adaptation en courant
Montage darlington
On notera l’absence de diode de roue libre (la démagnétisation se fait par le secondaire du transfo!)
Transistor en commutation (20kHz et +)

## Slide 32: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Régulation de tension
  Source de tension contrôlée en courant
  Présence d’une contre-réaction
  2 types de régulateur
    Shunt ou ballast
  Régulation de type shunt (ou //)
    Effet d’auto-régulation
  Régulation de type série
    Principe du transistor BALLAST

## Slide 33: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Régulateur ballast
  Le plus utilisé jusqu’à P<10W
Ampli non inverseur
Variante 1
Variante 2
Variante 3

## Slide 34: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Applications
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Régulateur de tension intégré
  Structure ballast
Iload = k.β1β2β3Vdiff
Vce=2Vbe+Vce3
bandgap de Brokaw: référence de tension de 1,25V
Vref=1,25V
On retrouve notre tension de déchet Vdropout
Is

## Slide 35: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Le composant JFET
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Symbole
Structure
canal N
canal P
Canal ouvert au maximum Vgs=0
Zone résistive
le canal se rétrécit petit à petit au fur et à mesure que Vds augmente (Vds faible)
Zone pincée
au-delà d’un seuil Vds, la largueur du canal ne change plus (réduite à un minimum) => le courant ne dépend plus de Vds

## Slide 36: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Caractéristiques externes du JFET
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Caractéristique pour Vgs=0
RD
D
E
G
S
VDS
iD
iG = 0
VGS=0
Zone résistive
Source de courant
Réversibilité (dans une certaine limite) de la zone de fonctionnement
avec

## Slide 37: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Caractéristiques externes du JFET
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Réseau de caractéristiques
  Comportement 1: zone de résistance commandé en tension
  Comportement 2: source de courant commandé en tension
1
2
JFET en zone pincée
Mise en évidence:
Du contrôle de Vgs sur Id

## Slide 38: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
JFET en résistance commandée
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Résistance commandée
Modèle équivalent
Id
Vds
Condition de fonctionnement en zone résistive:
Remarque:
VDS
VGS
S
G
D
IG = 0
S
rds=h(VGS)
rds
rds=h(VGS)

## Slide 39: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
JFET en résistance commandée
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Applications
Multiplexeur analogique
Contrôle automatique de gain
Echantillonneur/bloqueur
Gain variable

## Slide 40: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
JFET en source de courant
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Source de courant contrôlé en tension
Modèle équivalent statique ou grand signal
  Pour les petits signaux un modèle spécifique « petit signal » est utilisé
    La fonction de transconductance est linéarisée autour d’un point de repos Vgs0
VDS
VGS
S
G
D
IG = 0
ID = f(VGS)
Condition de fonctionnement en zone pincée:
Remarque:
k: transconductance statique exprimée en A/V2
on retrouve la même équation sous une autre forme

## Slide 41: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
composants MOSFET
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Symboles
Structure à enrichissement
Présence d’un diélectrique isolant
Formation du canal de conduction en appliquant Vgs>0

## Slide 42: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
E-MOSFET: caractéristiques externes
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
caractéristiques
Transistor non pincé
Transistor pincé (ou « saturé »
Transistor bloqué (Id=0)
À retenir:
On travaille avec VGS0
tant que VGS n’a pas atteint le seuil VT le transistor est bloqué
Pour les techno FET le sens « saturé » est différent de celui des bipolaires

## Slide 43: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
E-MOSFET: modèles
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Modèles équivalents
  Identiques au JFET
  Rappel : source de courant contrôlé en tension
    Condition
    Modèle équivalent statique ou grand signal
Applications
  Tout domaine de l’électronique
    Conception de circuits intégrés analogique ou digital (structures CMOS)
    Amplificateurs
    Interrupteurs de puissance
VDS
VGS
S
G
D
IG = 0
ID = f(VGS)
attention:
VGS et VT>0

## Slide 44: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
E-MOSFET: caractéristiques externes
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Structure à appauvrissement
  Permet de travailler en appauvrissement mais aussi en enrichissement (VGS>0)
caractéristiques
le canal est formé pour Vgs=0
Les équations restent identiques

## Slide 45: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
Transistor bipolaire
Transistor JFET
Transistor MOSFET
Fiche synthèse des transistors à effet champs
Vous remarquerez que pour trouver les courbes des transistors complémentaires il suffit d’inverser les signes , à condition toutefois de conserver les mêmes conventions de fléchages courants/tensions
P