## Slide 1
EN2
Amplification petit signal

## Slide 2: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Pourquoi amplifier un signal ?
  Entrée : Enregistrement numérique, signal médical (ECG) :
    signal en mV ou μV et mA ⇒ μW
  Sortie : Haut parleur (100W), tube cathodique (2000V)...
    signal en V et qq centaines de mA voir qq A⇒ W
Classification des amplificateurs
  Petits signaux : à l’intérieur de la chaine de traitement électronique.
  Petits signaux différentiels : idem en réduisant le bruit.
  De puissance : permet de piloter des actionneurs électriques ou électromécanique en sortie.
Il faut selon les cas, augmenter la tension ou/et le
courant du signal d’entrée, et donc sa puissance :
c’est le rôle principal d’un amplificateur

## Slide 3: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Théorème de superposition
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Un exemple
=
+
3.0V
3.35V
3.0V
0.35V
0V

## Slide 4: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Théorème de Thévenin
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Cas des sources liées
  Les 2 possibilités
    Je garde toutes les sources et j’exprime Vs sous la forme
        Vs= Vso – Zsis avec Vso une expression indépendante de is et fonction de Eg,Rg, , r
        On identifie Vso=Eth et Zs=Zth
    J’applique les étapes classiques du théorème de thévenin en prenant garde d’éteindre les sources indépendantes et de conserver les sources liées
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
RC
ic
ic
Rg
Eg
ZL
is
Vs
ZL
Zth
Eth
Vs
C
E

## Slide 5: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Théorème de Thévenin
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Méthodes de calcul
  Calcul de Eth
    On déconnecte la charge
    On exprime VsCO=Eth
  Calcul de Zth
    2 méthodes
      Méthode du courant de court-circuit
        Zth=
        On connait Eth . On exprime ISCC.
        On déduit Zth
      Méthode du générateur en sortie
        On éteint les sources indépendantes
        On place un générateur externe en sortie
        Zth=
        On utilise l’arsenal du GE11 pour exprimer Zth
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
RC
ic
ic= 0
Rg
Eg
VsCO=Eg
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
RC
ic
Ic
Rg
Eg
ISCC
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
RC
ic
Ic
Rg
Eg=0
Igéné
Egéné

## Slide 6: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Points de fonctionnement
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Expérience 1
La solution du problème (ID(t),VD(t)) est donnée par la résolution du système de 2 équations à 2 inconnues suivant
Ve0
(t)
ID(t)
vd(t)
Vd0= 733.2 mV
Id0=12mA
id(t)
En observant les courbes obtenues en simulation nous constatons un comportement quasi-linéaire de la diode car le courant ID(t) peut-être décomposé comme la somme de:
Id0: courant constant qui est la réponse à Veo
(t): courant alternative qui est la réponse à (t)

## Slide 7: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Point de fonctionnement instantané
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Expérience 1: résolution graphique
  La solution M(VD,ID) est l’intersection de la droite de commande avec la caractéristique de charge
  La droite de commande se déplace au rythme de e(t) autour d’un point de symétrie Mo
    le point M se déplace en fonction du temps entre M’ et M’’
  M(t) est appelé point de fonctionnement instantané
  Mo, solution du système pour ve(t)=0, est appelé point de fonctionnement statique
  La trajectoire de M ,pratiquement en ligne droite, justifie le fonctionnement quasi-linéaire du montage
ID
VD
(t)
Ve0
Vd0
d(t)
Id0
Mo
M’
M’’
M(t) parcourt cette portion de courbe
(t)

## Slide 8: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Linéarisation autour d’un point de repos
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Expérience 2 : calculs préalables
  Autour du point de repos (Id0,Vd0) précédent nous assimilerons la trajectoire du point instantané à une droite
    Cette droite passe par Mo(Id0,Vd0)
    La pente g de cette droite correspond à la tangente de f en Mo (Id0,Vd0)
      Elle est homogène ici à une conductance
    La valeur de cette pente est la dérivée de ID=f(VD) en M(Vd0,Id0): g=
  Comment calculer la pente (homogène à une conductance) autour de Mo
    Valeur expérimentale
    Valeur théorique
f
g=
pente
Mo
Mo(11,97mA,733mV) M’(12.9mA,737.8mV) M’’(10,97mA,727.97mV)
  => 0,19 [S] soit rdyn=

## Slide 9: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Obtention d’un modèle équivalent
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Expérience 2 : un schéma équivalent
  La diode se comporte autour de Mo , vis-à-vis de (t) , comme une résistance rd=
  On distingue donc deux modèles équivalents:
    Un équivalent statique : obtention du point de fonctionnement statique
    Un équivalent dynamique: variations autours du point Mo
+
Modèle éq. statique
Modèle éq. dynamique
Modèle ‘réel’
Plusieurs modèles statiques possibles
Id=f(Vd): résolution graphique ou analytique
Approximations
On constate que l’erreur est très faible!!
VD(t)
VDlinéarisé

## Slide 10: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Limites de la linéarisation
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Expérience 3:
On ramène le point Mo proche du coude de la diode
Les courbes ne sont plus sinusoïdales. Le système est fortement non linéaire!
L’erreur entre le modèle linéarisé et simulé (« vrai ») est important
ID
VD
Erreur de linéarisation commise très importante: notre belle théorie tombe à l’eau
Ido=1,1mA
  Soit rdyn=90,9
  Rdyn=90,9
VD(t)
VDlinéarisé
ID(t)
IDlinéarisé
Erreur de modélisation

## Slide 11: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Modélisation petit signal
Théorèmes
Linéarisation autour d’un point de repos
Les conclusions
  La linéarisation ne fonctionne qu’en petit signal
    On s’assure que vemax<< VE0 ( amplitude des signaux suffisamment faible)
  Les étapes pour l’étude d’un dispositif
    Je dessine un schéma équivalent statique
      J’éteinds les sources alternatives
      Je remplace les composants par le modèle STATIQUE de mon choix
      Je dessine un schéma équivalent statique
      Je calcule le point de fonctionnement STATIQUE Mo(VX0,IX0)
        En utilisant les outils du cours de signaux et circuits.
    Je dessine un schéma équivalent dynamique
      J’éteinds les sources continues et je remplace les condensateurs par un fil ( si Zc<<Zmontage)
      Je remplace les composants par le modèle DYNAMIQUE de mon choix
      Je dessine un schéma équivalent dynamique
      Je calcule la réponse alternative x(t)
    Le point instantanné de fonctionnement s’obtient en appliquant la superposition
      VX(t) = VX0 + x(t)

## Slide 12: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Diode
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèles usuels de la diode (en direct)
  Modèle équivalent statique (rappels)
      Choix du modèle selon précision souhaitée
  Modèle équivalent dynamique petit signal
      Les éléments équivalents s’obtiennent par calculs des dérivées partielles
      Ce modèle s’utilise dans un schéma où toutes sources continues sont éteintes
1
2
3
A
K
La plupart des applications se font dans un contexte grand signal (redressement) et le modèle dynamique petit signal ne s’applique pas.
Il est présenté pour introduire la modélisation du transistor!

## Slide 13: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Diode Zéner
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèles usuels de la diode zéner (en zéner)
  Modèle équivalent statique (rappels)
      Choix du modèle selon précision souhaitée
  Modèle équivalent dynamique
      S’obtient en général à partir de données expérimentale ou de la documentation constructeur
1
A
K
Vz0
Iz
Vz
Pente
de la droite =
Iz
Vz
Vz0
∆Vc
Rs
rz
Rc
∆ Vs
∆ Is
Exemple de schéma équivalent dynamique
∆ Ie
2
Seul le fonctionnement en zéner (polarisation inverse) est traité puisqu’il correspond à la majorité des applications => choix du fléchage

## Slide 14: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Transistor: modèle statique
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèle statique en régime linéaire
  Modèle d’EBERS-MOLL simplifié (rappel)
  Réécriture en
    Le transistor est considéré sous sa forme quadripôle
Ib
Ie
Ic
αIe
B
E
C
Vbe0=0.7V
Ib0
Ie0
Ic0
αIe0 = βIb0
B
C
Modèle statique 2 de la diode BE
Pour les transistors bipolaire le coefficient d’idéalité
( il est classique arrondir à 1)
Compte tenu des relations existants entre les courants on en déduit aussi que:
Ie0=Ic0+Ib0
Vbe0=0.7V
Ib0
Ic0=βIb0
B
C
E
E
Ib0
Ic0
Ie0
B
E
E
C

## Slide 15: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Polarisation d’un transistor
Les diodes
Transistor bipolaire
Application
  choisir un point de fonctionnement = placer le transistor dans un des 3 modes (ici linéaire)
  choisir un point de fonctionnement= agir la maille de commande= contrôler Ib
Vbe0=0.7V
Ib0
Ic0=βIb0
B
C
E
E
Ib0
Ic0
Ie
thévenin

## Slide 16: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèle dynamique en régime linéaire
  Principe de fonctionnement
Linéarisation autour du point de repos
Transistor: modèle dynamique

## Slide 17: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Les diodes
Transistor bipolaire
Modèle dynamique en
  Modèle dit hybride (théorie des quadriôles)
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
h11
ic
ic
Les paramètres h sont complexes
(en BF partie complexe négligeable)
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
r
ic
ic
Transistor: modèle dynamique
Toutes les grandeurs sont alternatives dites « petit signal »
Écritures équivalentes: dib ou b ou ib
ib
ib
B
C
E
E
ib
ie
r
r
ic
ic
RB
e
Rc
Schéma équivalent petit signal
rest souvent appelé aussi rbe

## Slide 18: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Montage émetteur commun
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Montage émetteur commun
RC
R1
R2
RE
CC
CE
CB
ve
vs
E
RL
CD
RC
R1
R2
RE
CC
CE
CB
ve
vs
RL
CD
h21 ib
E
B
C
E
h11
R1
R2
iB
ve
vs
RL
h21 ib
E
B
C
h11
RC
Schéma équivalent dynamique du transistor
h11 = 1 k
h21 = 100
Remise en forme plus lisible

## Slide 19: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Montage collecteur commun
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
R1
R2
RE
CC
CB
ve
vs
RL
h21 ib
E
B
C
E
h11
R1
R2
RE
CC
CB
ve
vs
E
RL
RB
iB
ve
vs
RL
h21 ib
E
B
C
h11
RE
(h21+1) ib

## Slide 20: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Montage base commune
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
RC
R1
R2
RE
CC
CB
ve
vs
E
RL
CD
RE
ib
ve
vs
RL
h21 ib
B
E
C
h11
RC
B

## Slide 21: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Synthèse
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Ordres de grandeurs
Montage | EC | CC | BC
Av | -100 | +1 | +100
Ai | +50 | +80 | -1
Ap | 5 000 | 80 | 100
Re | 1 000  | 10 000  | 10 
Rs | 1 000  | 10  | 1 000 

## Slide 22: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Synthèse
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Applications

## Slide 23: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Rappels: caractéristiques externes du JFET
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Réseau de caractéristiques
  Comportement 1: zone de résistance commandé en tension
  Comportement 2: source de courant commandé en tension
1
2
JFET en zone pincée
Mise en évidence:
Du contrôle de Vgs sur Id

## Slide 24: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Polarisation et modèle
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Polarisation du transistor FET
Modèle petit signal
RD
D
E
RG
RS
G
S
VDS
VSG
iD
iG = 0
Point de repos
VDS
VGS
ID = gm VGS
S
G
D
S
IG = 0

## Slide 25: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Montage à source commune
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
RD
D
E
RG
C1
RS
CS
G
S
CD
vs
ve
RL
CE
E
RD
D
RG
C1
RS
CS
G
S
CD
vs
ve
RL
CE
VGS
ID = gm VGS
IG = 0
RG
vGS
iG = 0
ve
vs
RL
gm vGS
S
G
D
RD
Remise en forme plus lisible
Schéma équivalent du transistor
VDS
VGS
ID = gm VGS
S
G
D
S
IG = 0
résultats

## Slide 26: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Intérêt des structures différentielles
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Pourquoi utiliser un amplificateur différentiel ?
  Un amplificateur normal amplifie le signal et le bruit :
  Un amplificateur différentiel amplifie la différence entre 2 signaux, le bruit n’est donc pas amplifié :
us(t) = A(u1 + b)
us(t) = Ad= Ad(-)
A
Ad

## Slide 27: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Modèles
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Modèle d’un amplificateur différentiel parfait
  Les grandeurs « utiles » sont les tensions différentielles
  Amplificateur parfait ( 1 seule sortie)
    amplifier la différence des tensions en entrée
    Supprime le mode commun
    Ne gêne pas les sources d’entrées
    N’est pas gêné par la charge
ve2
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
sources
amplificateur
ve1
ie1
vs2
is2
GND
    Vd = (Ve1 – Ve2) et Vsd = (Vs1 – Vs2)
vs
ie1
is
vso
ve2
ve1
-
+
vD
ie2
Zc

## Slide 28: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Modèles
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Mode commun et différentiel
  Définitions
  Interprétation
    La tension de sortie s’exprime en fonction de la grandeur utile mais aussi d’une grandeur parasite C que l’on veut la plus petite possible
  Imperfections de la réjection du mode commun
    En réalité A+=A- + => A= présente une valeur faible mais non nulle
    On quantifie la qualité de l’ampli avec un taux de rejection de mode commun
us(t) = A+(() avec si on tient compte du bruit VMC=
us(t) = + =
Ve1 et ve2 s’exprime en fonction de:
la tension de mode commun: VMC=½ (Ve1+Ve2)
la tension de mode différentiel: VMD= ½ Vd
Avec Vd appelée tension différentielle
vMC
ve1
ve2
vD
½ vD
½ vD
CMRRdB=

## Slide 29: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Modèles
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Amplificateur différentiel imparfait
  Amplifie la tension différentielle
  Mais malheureusement aussi la tension de mode commun!
  impédance différentielle et de mode commun non infinie
  impédance différentielle et de mode commun non nulle
  l
ve2
ve1
zMC
vD
½ zD=zMD
½ zD
+
-
vs
ie1
is
vso
Zs
ve2
2ZMC
ve1
2ZMC
ZD
-
+
vD
ie2
Nous avons pour la tension de sortie à vide
Les constructeurs donne la valeur du taux de réjection de mode commun
Ordre de grandeur courant: CCMR=1000 soit CCMRdB= 60 dB

## Slide 30: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
La paire différentielle: polarisation
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Entrées : Ve1 et Ve2
Sortie : collecteur d’un des transistors
Hypothèse forte : T1 et T2 appariés ⇔ même circuit : identiques.
Pour le calcul de la polarisation :
Ve1 = Ve2 = 0
Par symétrie : IE1 = IE2 = IE
Dans une maille {masse − E − B}, on a : IE =
Tension continue en sortie : VS = VCC − RCIE

## Slide 31: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
La paire différentielle
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Mode différentiel
Nous réglons ve1 = −ve2 = ve
Le courant devient
IE1 = IE + ie1
IE2 = IE − ie2 avec IE le courant de polarisation.
Pour des signaux de faible amplitude : ie1 = ie2
IRE = IE1 + IE2 = 2IE = cte
On a donc URE = 2REIE = cte ⇒ E a donc un potentiel fixe
⇒ en petit signaux, c’est une masse
vMC=0
ve1=ve
ve2 =-ve
vD
½ vD=ve
½ vD=ve

## Slide 32: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
La paire différentielle
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Mode différentiel: modèle équivalent

## Slide 33: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
La paire différentielle
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Mode commun
vMC = ve
ve1=ve
ve2 =ve
vD=0
½ vD=0
½ vD=0
Nous réglons ve1 = ve2 = ve
  IE1 = IE + ie1
  IE2 = IE + ie2 avec IE le courant en continu.
Pour des signaux de faible amplitude : ie1 = ie2 donc
IRE = IE1 + IE2 = 2IE + 2ie
On a donc URE = 2REIE + 2REie
⇒ en petit signaux (ie),
on obtient une résistance 2RE reliée à la masse.

## Slide 34: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
La paire différentielle
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Mode commun: modèle équivalent
Amplification de mode commun

## Slide 35: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
La paire différentielle
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Intérêt de la paire différentielle
  Impédance d’entrée élevée.
  TRMC élevé (> 60dB)
Source de courant (structure dite wilson)
Paire différentielle darlington
Charge active (équivalente à des résistances de très grandes valeurs sous forme intégrées)
Sortie ici vers les étages intermédiaires
⇒ Utilisation comme étage d’entrée des ampli-op

## Slide 36: Présentation La boite à outils Modèles usuels Amplificateurs: les classiques
Structure interne simplifiée d’un Aop
Transistors Bipolaires
Transistors à Effets de champs
Structures différentielles
Décomposition en schéma blocs
Étage d’entrée: amplification différentielle
Étage intermédiaire: amplification en tension
Étage de sortie:
Amplification en courant