## Slide 1
Thème2
Récepteur deTélécommande à Ultrason
Fonction Alimenter
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer

## Slide 2: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Introduction
Objectif
  Concevoir le récepteur de la télécommande par ultrason qui permettra de faire avancer le robot par appui sur un Bouton Poussoir.
Synoptique
  Le récepteur
    Capte le signal sonore (transducteur récepteur à ultrason)
    Amplifie le signal
    Transmet le signal analogique à la carte arduino pour traitement
    Transmet aussi un signal tout ou rien de détection d’un appui boutton
Carte arduino
Shield Hacheur
Moteurs robot
Objectif du thème 2

## Slide 3
Carte arduino uno
Rôle
  Récupère le signal analogique et prend une décision ( détection appui bouton)
  Commande en conséquence l’activation des moteurs au travers d’une interface de puissance
    Carte fille HACHEUR ( basé un composant L298)
  En option : peut récupérer aussi le signal tout ou rien de détection de la carte récepteur
Schéma électrique
  Objectifs:
    Comprendre le minimum pour mettre en œuvre un microcontrôleur
    Comprendre la fonction régulation

## Slide 4: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Schéma structurel

## Slide 5: Présentation Fonctions Réalisation Compte rendu
Régulation de tension
Astable
Interrupteur commandé
Les composants
Symboles
Principe de fonctionnement
  La tension régulée par le composant est la tension aux bornes de OUT et ADJ
  La valeur de cette tension est spécifiée dans la document du composant
    LM317: 1,25 Volts 7805: 5 Volts 7905: -5Volts 7815: 15 Volts
  Le LM317 nécessite des résistances supplémentaires pour obtenir les tensions usuelles
    Ce n’est pas le cas des familles 78xx par exemple
  La tension d’entrée doit être supérieure à la tension de sortie
    Notion de tension de déchet
  Contraintes sur la puissance dissipée
    Prévoir au besoin un ‘radiateur’ pour dissiper les pertes joules
7805 en TO92
LM317 en TO220
7805 en SOT23
7815 en D2PACK
7805 en TO66
Régulateurs de tension linéaires
On remarquera que le numéro des broches peut varier selon les symboles. Attention au moment du routage!!!!! Il faudra associer ces numéros avec les pastilles dans le bon ordre
Vref

## Slide 6: Présentation Fonctions Réalisation Compte rendu
LM317
Régulation de tension
Astable
Interrupteur commandé
Mise en œuvre minimum
Vref = 1,25 V
Résultat de simulation
Vs = 1,9 V
Ve = 9 V
Formules
exacte
approchée
Objectif: On veut Vs=xx volts , trouver R4 er R5
Iadj

## Slide 7: Présentation Fonctions Réalisation Compte rendu
LM317
Régulation de tension
Astable
Interrupteur commandé
Schéma d’application constructeur
  Voir datasheet
  Condensateurs de découplage (C2 et C5)
  On pourrait supprimer les diodes
Limites de fonctionnement
  Tension d’entrée minimum
    Régulateur Low Dropout
  Energie dissipée
    Courant ISmax
    Pmax ( prévoir dissipateur thermique)
Autres applications

## Slide 8: Présentation Fonctions Réalisation Compte rendu
Autres régulateurs
Régulation de tension
Astable
Interrupteur commandé
Schéma typiques d’applications

## Slide 9: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Carte récepteur
Architecture
  contraintes
    Alimentation générale: Vcc=5V (fournie par la carte arduino)
    Alimentation mono-tension des AOP
    La carte doit être compatible avec un émetteur infrarouge (évolution future)

## Slide 11: Physique des semi-conducteurs Diode Transistor
La diode zéner
Diode
Diode Zéner
Symbole
Caractéristique tension/courant
composants
Se comporte comme une diode en polarisation directe
Se comporte comme une source de tension en polarisation inverse
Vz0
Iz
VF
Vz
Iz
Se comporte comme un interrupteur ouvert
Modèle statique
simple
Le fléchage en convention zéner est souvent utilisé
VF
IF

## Slide 12: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur opérationnel
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Symboles
Alimentation
  Alimentation double ( montages traditionnels): +Vcc ,0V,-Vcc
  Alimentation monotension (single supply): +Vcc ,0V
    Nécessite des adaptations ou des montages spécifiques
  Notre solution: récréer une nouvelle référence de tension
12
  Etape 1
  Scinder l’alimentation en 2 sources égales
2ème réferentiel de tension !! GND_MID
1er réferentiel de tension !! GND_A
  Etape 3
  Cablâge de l’AOP
  Etape 2
  La source d’entrée est REFERENCEE à GND_MID (si flottante)

## Slide 13
L’AoP
Masse virtuelle
  Notre nouvelle référence des tensions est GNDMID
  Lors de vos mesures soyez attentif au placement de la « masse » de votre oscillo!!!!
Travail à réaliser
  Etude des fonctions ( voir polycopié EN1- AOP)
  Calcul des valeurs des composants passifs
  Simulation sur Ltspice
  Routage de la carte
  Validation et mesures

## Slide 14: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Généralités
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Objectif
  Amplifie les signaux des capteurs
  Obtention en sortie d’un signal exploitable pour effectuer des traitements
Structure générale des amplificateurs
Système MIMO
Mise en équation complexe car 8 grandeurs liées
Exemple de cas simple: Ampli de tension parfait
Vs1=A11Ve1+A12Ve2
Vs2=A21Ve1+A22Ve2
ve2
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
sources
amplificateur
ve1
ie1
vs2
is2
GND
Sortie
Entrée
Quadripôle linéaire
ue
us
ie
is
Q.L.
Charge
Attaque
Simplification du cas MIMO
Chaque paire de bornes se comporte , vu de l’extérieur, comme un dipôle
ROLE TRES IMPORTANT EN ELECTRONIQUE
(recouvre la plupart des applications!)
Sous-ensemble

## Slide 15: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Généralités
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Variantes de câblages et de structures
  La plupart des applications se limitent à 1 ou 2 entrées et 1 sortie
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
source
amplificateur
ve1
ie1
is2
GND
GND
charge
  quadripôle amplificateur
  Ve2=0 et Vs2=0
  Ie1=-Ie2=Ie et IS1=-Is2=Is
Amplification en tension ou en courant
Une entrée et une sortie
alimentation en énergie
ve2
ie2
vs1
is1
sources
amplificateur
ve1
ie1
GND
GND
Amplification différentielle
2 entrées et une sortie
A12=-A11=A →
Vs1=A(Ve1-Ve2)
Ici A=1
alimentation en énergie
ve2
ie2
vs1
is1
sources
sommateur
ve1
ie1
GND
GND
Amplificateur sommateur
2 entrées et une sortie
A11=A12=A →
Vs1=A(Ve1+Ve2)
Ici A=1
quadripôle

## Slide 16: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Fonction de transfert
Sortie
Entrée
Quadripôle linéaire
ue
us
ie
is
Q.L.
Charge
Attaque
e(t) = E cos(t + e) e(t)  E = [E ; e] = E eje
s(t) = S cos(t + s) s(t)  S = [S ; s] = S ejs
H(j) =
Entrée | Sortie | H | Nom
ue | us | Av | Amplification en tension
ie | is | Ai | Amplification en courant
ue | is | YT | Trans-admittance
ie | us | ZT | Trans-impédance
Pe | Ps | Ap | Amplification en puissance
La réponse à une excitation sinusoïdale reste sinusoïdale pour un système linéaire
En fonction des grandeurs utiles le nom donné à la fonction de transfert diffère

## Slide 17: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplification et déphasage
  L’amplification A
    l’amplitude du signal de sortie sur celle du signal d’entrée pour chacune des fréquences possibles du signal
  Le déphasage ϕ :
    différence entre la phase (argument) du signal de sortie et la phase du signal d’entrée pour chacune des fréquences possibles du signal
Représentation fréquentielle
Rappel sur les notations complexes
A connaître absolument
Chart: 

## Slide 18: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Diagramme de Bode
  Pour différent 𝒘 (ou f) on mesure A et 𝝋 ( ou calculs théoriques)
  On calcule le gain en décibel:
  On trace sur une échelle semi-log GV et 𝝋 en fonction de 𝒘 (ou f)
f | 100Hz | 200Hz | 500Hz | …….. | 
A | 1 | 0,9 | 0,8 |  | 
 | 0o | 5o | 12o |  | 
f | 100Hz | 200Hz | 500Hz | …….. | 
A | 1 | 0,9 | 0,8 |  | 
 | 0o | 5o | 12o |  | 
Rappel sur les échelles (voir GE11)
Définition du Bel
Définition déciBel
Retenu pour comparer des tensions en déciBel

## Slide 19: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Un exemple
Fonction de transfert
Comportement de type filtre passe-bas

## Slide 20: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Bande de passante
  Défini une plage de fréquence pour laquelle le gain en tension reste « presque » constant
    Définition du « presque »
  Fréquences de coupures
En général le seuil x est de -3dB
Pourquoi -3dB?
Correspond P = 0,5 Pmax
GPC = 10 log (0,5
GPC = 10 log (0,5
En effet GPC = GPmax – 3 dB
Conséquence:

## Slide 21: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Représentation fréquentielle
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Intérêt des diagrammes de Bode
  Permet de déterminer rapidement la réponse fréquentielle d’un système résultant de la mise en cascade de plusieurs quadripôles
Le calcul n’est valable qu’à la condition que les différents blocs n’aient pas d’influence les uns sur les autres
(notion d’impédances de sorties et d’entrées)

## Slide 22: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Modèles
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplificateur de tension
  Amplificateur parfait
    Ne doit pas gêner la source
      On retrouve toute la tension de la source
    Ne doit pas être gêner par la charge
      Source de tension parfaite
    Présente une amplification en tension constante
  Amplificateur imparfait
    Impédance d’entrée non infinie
    Impédance de sortie de sortie non nulle
    amplification non constante
vs
ie
is
vso
Zg
vg
Zc
vso=Av0ve
ve
vs
ie
is
vso
Zg
vg
Zc
vso=Av0ve
ve
Zs
Ze
Toute les grandeurs sont complexes (barre omise pour faciliter les écritures!)

## Slide 23: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Modèles
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplificateur de courant
  Amplificateur parfait
    Ne doit pas gêner la source
      On retrouve toute le courant de la source
    Ne doit pas être gêner par la charge
      Source de courant parfaite
    Présente une amplification en courant constante
  Amplificateur imparfait
    Admittance d’entrée non nulle
    Admittance de sortie non infinie
    amplification non constante
vs
ie
is
iso
Yg
ig
Zc
iso=Ai0ie
ve
vs
ie
is
iso
Yg
ig
Yc
iso=Ai0ie
ve
Ye
Ys
Toutes les grandeurs sont complexes

## Slide 24: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Modèles
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplificateur différentiel
  objectifs: amplifier la différence des tensions en entrée
    Les grandeurs « utiles » sont les tensions différentielles
      Vd = (Ve1 – Ve2) et Vsd = (Vs1 – Vs2)
  Amplificateur parfait ( 1 seule sortie)
    amplifier la différence des tensions en entrée
    Supprime le mode commun
    Ne gêne pas les sources d’entrées
    N’est pas gêné par la charge
vMC
ve1
ve2
vD
½ vD
½ vD
Ve1 et ve2 s’exprime en fonction de:
la tension de mode commun: VMC=½ (Ve1+Ve2)
la tension de mode différentiel: VMD= ½ Ved
vs
ie1
is
vso
ve2
ve1
-
+
vD
ie2
Zc
En résumé
ve2
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
sources
amplificateur
ve1
ie1
vs2
is2
GND

## Slide 25: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Modèles
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Amplificateur différentiel imparfait
  Amplifie la tension différentielle
  Mais malheureusement aussi la tension de mode commun!
  impédance différentielle et de mode commun non infinie
  impédance différentielle et de mode commun non nulle
  l
ve2
ve1
zMC
vD
½ zD=zMD
½ zD
+
-
vs
ie1
is
vso
Zs
ve2
2ZMC
ve1
2ZMC
ZeD
-
+
vD
ie2
Nous avons pour la tension de sortie à vide
Les constructeurs donne la valeur du taux de réjection de mode commun

## Slide 26: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Modèles
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Bilan de puissance d’un amplificateur
  La puissance active fournie par l’alimentation : (Vcc, Ialim) en monotension
  La puissance fournie par la source d’entrée: négligeable en général
  La puissance délivrée à la charge qui se décompose en 2 termes:
    Une puissance ‘de polarisation’ (non utile): PDC
    Une puissance utile: PU
calcul d’une puissance active
  Soit des signaux électriques X(t) décomposable en
    une composante continue : X0
    une composante alternative : Δx(t)
      Valeur moyenne NULLE!
  Pour des grandeurs sinusoïdales
    PU==VeffIeffcosϕ=Re(V.I*)
ie2
vs1
is1
alimentation en énergie
source
amplificateur
ve1
ie1
is2
GND
GND
GND
charge
Le rendement est défini par:
Ne pas confondre le bilan de puissance avec le gain en puissance de la source d’entrée par rapport à la sortie
PAC= Pu
PDC

## Slide 27: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur opérationnel
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Symboles et notations
Fonctionnement
  L’ AOp seul est un amplificateur différentiel
  AOp parfait
    i+ et i- nul ( donc Zed et Zec )
    Avd -> (ou constant et très grand (~105))
    Impédance de sortie Zs =0
  L’AOp est inexploitable seul pour faire une amplification!!!!!!
    SEUL: peut être utilisé en comparateur de tension simple
    SINON: il faut des composants en +
      Résistances, condensateurs…
Différentes notations possibles
Tension différentielle notée: Ved ou Vd ou
Ad

## Slide 28: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur opérationnel: régime linéaire
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
La contre-réaction
  Principe
  Appliqué à l’AOp
il faut avoir un bouclage de la sortie sur l’entrée V− de l’AOp
  Les hypothèses de calculs:
  i+ = i- = 0
  Ved=0
  -Vsat<Vs<+Vsat

## Slide 29: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
AoP : Les outils
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Les calculs
  Arsenal du GE11 à votre disposition
    Thévenin, Norton, superposition et sans oublier loi des mailles et des nœuds!
  Théorème de Millman
  Les stratégies de calculs
    On détermine ce que valent V+ et V- en fonction de Ve et Vs en utilisant la propriété I+ = I- = 0 (Millman permet d’arriver rapidement aux résultats)
    En linéaire on écrit ensuite que V+ = V- pour déterminer Vs = f(Ve)
    En T.O.R. on détermine le signe de VD suivant la valeur de Ve et de VS
      Absence de contre réaction ou réaction positive
V est le barycentre des potentiels voisins pondérés par
l’inverse des impédances.

## Slide 30: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur inverseur
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Schéma
Courbes

## Slide 31: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur non inverseur
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Schéma
Courbes

## Slide 32: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur Unité: montage suiveur
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Schéma
Intérêt de ce montage
  Adaptation d’impédance!
    isole les blocs entre eux

## Slide 33: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur fonction arithmétique
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Additionneur inverseur
Additionneur non inverseur

## Slide 34: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur fonction arithmétique
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Soustracteur
  Fait partie aussi des amplificateurs différentiels
Additionneur/soustracteur

## Slide 35: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur single supply
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Objectif
  Utilisation d’une seule batterie
    Application portable ( piles, batterie )
  Mise en oeuvre plus delicate
Solution du thème2
  Emploi d’AOP standard prévu pour du dual supply
  Amplification de type AC
  PRINCIPE: Obtenir une nouvelle référence placée au milieu de la plage d’alimentation
Différentes solutions technologiques
Choix composants
AOP rail to rail
AOP « standard »
(dual supply)
Choix montage
Amplification AC
Amplification DC
  Etape 1
  Scinder l’alimentation en 2 sources égales
2ème réferentiel de tension !! GND_MID
1er réferentiel de tension !! GND_A
  Etape 3
  Cablâge de l’AOP
  Etape 2
  La source d’entrée est REFERENCEE à GND_MID (si flottante)

## Slide 36: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur single supply
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Comment scinder une alimentation unique?
  Point milieu en pratique
Diode zéner polarisée en inverse
Si la source en entrée ne peut être référencé à GND_MID alors insertion d’un condo de liaison => blocage du continu
Exemple 1
Exemple 2
Solution de notre E&R

## Slide 37: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Amplificateur single supply
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Le cas de l’ampli non inverseur
  Tentatives
  Solution
KO
KO
KO
15V

## Slide 38: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Fonction Filtrer
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Filtrer
  Objectif: supprimer ou conserver que certaines fréquences du signal d’entrée
  On distingue 4 grandes familles de filtrage
Exemple de filtrage passe bas
PASSE-BAS
PASSE-HAUT
PASSE-BANDE
REJECTEUR DE BANDE
Représentation temporelle
Représentation fréquentielle

## Slide 39: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Fonction Filtrer
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Pour notre application
  Nous souhaitons conserver les signaux émis autour de 40Khz
  Supprimer les autres gammes de fréquences
    Voix , bruits ambiants
  Un passe bande convient donc (cependant compte tenu du comportement naturellement passe bande du récepteur US un passe bas ferait tout aussi bien l’affaire!)

## Slide 40: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Simulation filtre passe-bande

## Slide 41: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Passe Bande d’ordre 2
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Modèle
  Fonctions de transfert
    Fréquence centrale : F0
    Coefficient de qualité: Q
      Il défini la bande passante
    Bande passante
      Déduite des fréquences de coupures à -3dB
        FH et FL
Diagramme de Bode paramétré en Q

## Slide 42: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Passe Bande d’ordre 2
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Réalisation
  Plusieurs solutions existent: ‘pros and cons’ pour chaque solution
1 -Combinaison d’un passe-haut et d’un passe bas
2 –Structure
de Sallen-Key
3 –Structure de Rauch
(Multiple Feedback Biquad)

## Slide 43: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Passe-Bande Sallen Key
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Structure
Fonction de transfert
Relation avec notre forme canonique: s=jw A=-H.Q et Q=1/ α =1/(2m)
Pro/cons
+ bande passante
+ratio valeur min/max
Interaction Fo et Q
Gain dépendent de Q

## Slide 44: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Passe-Bande Sallen Key
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Calcul des éléments
  Les cahiers des charges définissent en général
    La fréquence centrale: F0
    Le gain à F0
    La bande passante (autrement dit Q)
Algorithme de calcul
3 données et 6 inconnues!!!!
Il faut réduire le nombre de degré de liberté en se fixant des valeurs
On peut rajouter une donnée en imposant Ze

## Slide 45: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Passe-Bande MFB
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Structure
  RETENU POUR NOTRE E&R
Fonction de transfert
Pro/cons
+ bande passante
+ratio valeur min/max
Interaction Fo et Q
Gain dépendant de Q
Couramment utilisé pour Q petit et moyen (<20 )
Relation avec notre forme canonique: s=jw A=-H.Q et Q=1/ α =1/(2m)

## Slide 46: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Passe-Bande MFB
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Algorithme de calcul
  Les cahiers des charges définissent en général
    La fréquence centrale: F0
    Le gain à F0
    La bande passante (autrement dit Q)
3 données et 5 inconnues!!!!
Il faut réduire le nombre de degré de liberté en se fixant des valeurs
On peut rajouter une donnée en imposant Ze

## Slide 47: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Filtre ordre 1
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Filtre passe-bas
  Approche fréquentielle
    fonction de transfert du 1er ordre de type passe-bas
    Diagramme de Bode
vs
ve
R1
C
vR1
ic
vc
iR1
Circuit intégrateur
Variante: Circuit pseudo-intégrateur

## Slide 48: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Filtre ordre 1
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Filtre passe-bas
  Approche temporelle
    Mise en évidence de la forme intégrale
      Circuit utilisé en régulation ( 2ème année cours d’automatique)
    intégrateur pur

## Slide 49: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Filtre ordre 1
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Filtre passe-haut
  Approche fréquentielle
    fonction de transfert du 1er ordre de type passe-bas
    Diagramme de Bode
Circuit dérivateur
Circuit pseudo-dérivateur

## Slide 50: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Filtre ordre 1
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Filtre passe-haut
  Approche temporelle
    Mise en évidence de la forme dérivée
      Circuit utilisé en régulation ( 2ème année cours d’automatique)
    dérivateur pur
Le montage dérivateur est très sensible aux parasites (dv/dt grand).
Aussi, est-il fréquent de n’utiliser qu’un pseudo-dérivateur qui n’a l’effet de dérivation que pour les basses fréquences.

## Slide 51: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Fonction Comparer
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Notre récepteur US
Bloc détecteur de crête
La constante C3 et R9 permette d’ajuster la durée d’activation des moteurs
Bloc comparateur de tension
P3 permet d’ajuster le seuil de détection

## Slide 52: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
AOP : régime non linéaire
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Comparateur boucle ouverte
vs
ve+
ve-
vd
Si Ve+ > Ve- alors VD > 0 donc VS = VH
Si Ve+ < Ve- alors VD < 0 donc VS = VL
  AOp parfait
    i+ et i- nul ( donc Zed et Zec )
    Avd -> (ou constant et très grand (~105))
    Impédance de sortie Zs =0
Rappel
    L’hypothèse Vd=0 n’est plus valide!
    Le fonctionnement de l’AOp est NON-LINEAIRE

## Slide 53: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Comparateur à hystérésis
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Comparateur trigger de schmitt direct
  Fonctionnement bi-stable
  Caractéristique de transfert
vs
ve
R1
R2
Vs=VL
Vs=VH
Exemple de chronogramme

## Slide 54: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Comparateur à hystérésis
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Comparateur trigger de schmitt inverse
  Fonctionnement bi-stable
  Caractéristique de transfert
vs
ve
R1
R2
v1
vD
Vs=VL
Vs=VH
Exemple de chronogramme

## Slide 55: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Comparateur à hystérésis
Fonction Amplifier
Fonction Filtrer
Fonction Comparer
Comparateur trigger de schmitt à fenêtre réglable
  Ve1 : seuil réglable , Ve2 tension d’entrée
  Caractéristique de transfert
Attention à ne pas confondre le montage avec le soustracteur!!
Vous noterez le bouclage à réaction positive

## Slide 56: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Imperfections de l’Aop
Aop Réel
Vers un modèle plus complexe
  1- Le gain Ad dépend de la fréquence
  2- Ze n’est pas infini!
  notion d’impédance différentielle et de mode commun
  3- Les courants d’entrées statiques ne sont pas nuls
  notion de courant différentiel et courant d’offset
  4- Pour V+ = V- = 0 la sortie n’est pas nulle!
  => dissymétrie entre les 2 bornes
  notion de tension d’offset
  5- La tension de sortie chute avec le courant débité
  notion d’impédance de sortie
  Pour l’étude des effets on distinguera les aspects statiques (point 3 à 5 )et dynamique (1 et 2)
  En appliquant le théorème de superposition ( hypothèse de linéarité) il est possible d’étudier la contribution de chaque erreur séparément.
VIO
ADvD
ZS
IS
Ibias+
Ibias-
ZMC+
ZMC-
ZD
-
+
S

## Slide 57: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Imperfections statiques
Aop Réel
Tension de décalage VIO
  notée aussi parfois VOS
    Tension virtuelle ramenée à l’entrée représentative de la tension de décalage obtenu en sorte lorsque V+=V-=0
  Ordre de grandeur
    1mV pour le 741, 3mV pour le TL081
  Exemple de conséquence
VIO
Ibias+
Ibias-
-
+
S
AOP
idéal
Circuit non-inverseur
Circuit intégrateur
Le décalage en sortie est d’autant plus marqué que le gain en boucle fermé est grand
Dérive en sortie dûe à la charge de C
Solution proposée par certains AOP

## Slide 58: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Imperfections statiques
Aop Réel
Courant de polarisation
  Sont la conséquence des dissymétries internes et des imperfections des transistors constituant l’Aop
  Les constructeurs donnent
    IIB = ½ (Ib+ + Ib-) la moyenne de ces courant
    IIO = IOS= (Ib+ - Ib-) la différence de ces courants
  Solution pour minimiser cette influence
VIO
Ibias+
Ibias-
-
+
S
AOP
idéal
Faire en sorte que les impédances vues des bornes + et – soient ‘identiques’

## Slide 59: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Imperfections statiques
Aop Réel
Imperfections en sortie
  Courant de sortie limité par l’étage de sortie de l’Aop
    Protection en courant intégrée 20mA
  Tension de sortie chute en fonction du courant
    Générateur de thévenin équivalent
  Excursion maximale en sortie
    Tension de déchet =>
    Donnée constructeur: output voltage swing
    Aop optimisé dit RAIL To RAIL
      Utilisé en mono-tension (plage d’excursion critique)
Zs=Rs=75Ω pour un u741
ADvD
ZS
IS
S
Courbe en boucle ouverte
Ne pas confondre Zs avec ZsBF , l’impédance du sytème complet avec rebouclage obtenu avec les éléments externes à l’AoP

## Slide 60: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Imperfections dynamiques
Aop Réel
Fonction de transfert en BO
  L’amplification Avd n’est pas constante en fonction de f
  Elle est de nature complexe: 1er ordre (approximation)
On observe une deuxième cassure: les constructeurs en optimisent l’emplacement afin de faciliter la stabilité en BF de l’AOP
Notion de marge de phase et de gain : Cours 2ème d’automatique
PARAMETRE IMPORTANT
B1=unity-gain bandwidth
Fréquence pour laquelle HBOdb=0dB
les constructeurs intègrent dans certains AOP un condensateur permettant de limiter la bande passante afin de d’assurer la stabilité en BF de l’AOP: on parle d’AoP Frequency compensated
fréquence de coupure à -3db en BO
f0

## Slide 61: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Imperfections dynamiques
Aop Réel
Bande passante petits signaux en Boucle Fermée
  L’amplification n’est constante en BF!!
  On constate un baisse de l’amplification accompagnée d’un déphasage à partir d’une certaine fréquence
  En changeant l’amplification (nv jeux de résistances) cette fréquence n’est plus la même
R1 = 1 kΩ
R2 = 100 k Ω
  TL071 Vcc±= ± 15 V
R1 = 1 kΩ
R2 = 10 k Ω

## Slide 62: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Imperfections dynamiques
Aop Réel
Bande passante grand signaux
  Le slew-rate
    noté SR : unité [V/µs]
    Due au condensateur interne utilisé pour la compensation en fréquence
    En sinus défini une bande passante grand signal
Ordre de grandeur

## Slide 63: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Imperfections dynamiques
Aop Réel
La règle du produit-gain bande
  Le produit gain-bande est égale à B1=A0f0
  B1 est une caractéristique interne de l’AOP
    TL081: B1=3Mhz TL071:B1=1Mhz
  La règle (sans démonstration):
    produit gain-bande en boucle fermé = produit gain-bande en boucle ouverte
B1=A0BFfcBF=A0f0

## Slide 64: Présentation Emetteur Recepteur Compléments
Structure interne simplifiée
Aop Réel
Décomposition en schéma blocs
  Les structures ‘transistors’ vues en EN2
Étage d’entrée: amplification différentielle
Étage intermédiaire: amplification en tension
Étage de sortie:
Amplification en courant